СОДЕРЖАНИЕ

ПРОДАВЕЦ	3

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ	3

КОМПЛЕКТАЦИЯ	5

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ БОЧКИ MIGHTY MITE 1028 И 1628	6

Дробеструйные бочки 1440 / 1638 & 2040 / 2048 / 2452 / 2460	9

ВЛАГО-МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ	12

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ОСТАНОВКИ SSAS1	13

ДВУХКАМЕРНАЯ БОЧКА 2460	14

BIG CLEM	15

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ СИСТЕМА	16

АППАРАТ ДЛЯ МОКРОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ - SOFT KING	19

СИСТЕМА МОКРОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ W-92	21

Мокрая головка KB 25, KB 52, KB 52-1 и WB-1	22

МОКРАЯ ГОЛОВКА WB-1	23

СОПЛО ДЛЯ МОКРОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ	23

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ	24

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН SA	25

Дозирующий клапан SENTINEL	25

ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН PVR	25

ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН FSV	27

Дозирующий клапан PT	27

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	28

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	28

КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMS-2000 1½”	29

ВХОДНОЙ КЛАПАН RMS-1500 1½”	30

ВЫХОДНОЙ КЛАПАН RMS-500 1½”	30

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ RMS-100	31

КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMM-50	32

ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ RMS-2000, RMM-50 И RMS-100	33

ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RME	33

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЧКА RLX-E	34

РУЧКА RLX-III	35

РУЧКА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	35

РУЧКА RLX-II	36

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-50 (желтый)	37

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАМКИ	37

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-60 (красный)	39

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАМКИ	39

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-600 (красный)	41

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-100 (зеленый)	43

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-100 CE (зеленый)	45

ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ COMMANDER	48

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ КОСТЮМЫ	48

ЗАЩИТНЫЙ ДРОБЕСТРУЙНЫЙ КОСТЮМ	48

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ	49

КОНДИЦИОНЕР	49

ФИЛЬТР ДЛЯ ДЫХАНИЯ CPF-20 С 1 ВЫХОДОМ	50

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР CPF-80 С 4 ВЫХОДАМИ	50

АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ  HSP-20	52

АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HS-200 P-1	54

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 50 ДЛЯ HSP-20	56

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ EDBH 50	56

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 70	56

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 90-I ДЛЯ HSP-200 P-1	57

EDUCT-O-MATIC С АКСЕССУАРАМИ	58

ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST JUNIOR	60

ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST	61

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ	62

ГОЛОВКА ТУРБУЛЕНТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ SPIN-BLAST	63

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ SPIN-BLAST С ПНЕВМОПРИВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ	64

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКРАСКИ ТРУБ ORBITER I & III	65

ВСАСЫВАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ SG-300	67

ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ	69

ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ XL	70

CLEMCO – СОПЛА С КАРБИДО-КРЕМНЕВОЙ ВСТАВКОЙ (коричневый)	71

CLEMCO – СОПЛА ВОЛЬФРАМ-КАРБИДОВЫЕ	71

CLEMCO – СОПЛА БОР-КАРБИДОВЫЕ	74

ПРОКЛАДКИ И ВИНТЫ	76

СОЕДИНЕНИЯ И СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ	76

CLEMCO – ШЛАНГИ	79

ФИТИНГИ	81

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СОПЕЛ	82

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ	82

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ ШЛАНГОВ	82

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛАМП В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ	83

РУЧНОЙ ФАНАРЬ	83

ПРИСТВОЛЬНЫЙ ФОНАРЬ 12V И 24V / 20 Watt	83

ТРАНСФОРМАТОРЫ	84

ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ КАМЕР	84

ВАКУУМНЫЙ ПРОДЮСЕР	84

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА	84

ПРОДАВЕЦ

ООО «Клемко-ЛТ»

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ СИСТЕМЫ

СОКРАЩЕНИЯ

| RMS-2000A | = клапан дистанционного управления 11/4” | FSV | = дозирующий клапан (для песка) |
| --- | --- | --- | --- |
| RMM-50A | = клапан дистанционного управления ½" | PVR-G | = воздушный дозирующий клапан |
| MM-HMS | = влаго-маслоотделитель ½" | SA-1¼” | = дозирующий клапан 1¼" |
| HMS | = влаго-маслоотделитель 1½" | PT | = воздушный дозирующий клапан |
| RME | = электропанель для дистанционного управления | Z | = 60 градусный конус |
| PVR-manual | = дозирующий клапан (мануал) | SA-½” | = дозирующий клапан ½" |
| PVR-A | = воздушный клапан | SA-1” | = дозирующий клапан 1 |
| TLR | = клапан |  |  |

Дробеструйные системы, обвязка: трубы ½”

Системы 3 и 4 состоят из:

Дробеструйный аппарат с дозирующим клапаном SA-½”, клапаном дистанционного управления RMM-50A, влаго-маслоотделителем ½" MM-HMS, ситом, крышкой, сдвоенным шлангом 5м, ручкой дистанционного управления RLX-III, дробеструйным шлангом 13 x 7,5мм 5м с соединением и соплодержателем, бор-карбидовое сопло CB-5/25, CPF-20R воздушным фильтром, воздушным шлангом 5м. CLEMCO шлем APOLLO-100 и 25 наружных защитных пленок, костюм для дробеструйщика и пара кожаных перчаток.

| Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- |

| 90201D | СИСТЕМА 3 |  | SCW - 1028 20Л |
| --- | --- | --- | --- |
| 90202D | СИСТЕМА 4 |  | SCW - 1628 40Л |

дробеструйные системы, обвязка: шланги 1¼”

Системы 5, 7, 11, 15 и 16 состоят из:

Дробеструйный аппарат с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, FSV дозирующим клапаном (для песка), влаго-маслоотделителем HMS 1½", ситом, крышкой, дробеструйным шлангом 20м 32 x 8mm с соединением CQP-2 и соплодержателем NHP-2, соплом SXS-6, спаренный шланг управления 20m, ручкой дистанционного управления RLX-III, CLEMCO шлем APOLLO-600 и 2 pупаковки (25шт в упаковке) пленок, фильтр для дыхания CPF-20R, шланг для подачи воздуха 20м, костюм для дробеструйщика 52 размер и 1 пара кожаных перчаток.

Система 8 состоит из:

Дробеструйная бочка с дозирующим клапаном SA-1", с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, влаго-маслоотделителем HMS 1 ½“, сито, крышка, 10м сдвоенного шланга с ручкой дистанционного управления RLX-III, 10м дробеструйного шланга 25 x 7мм с соединением и соплодержателем, сопло SMR-4, CLEMCO шлем APOLLO-100 и 25 наружных защитных пленок, фильтр для дыхания CPF-20R, шланг для подачи воздуха 20м, костюм для дробеструйщика 52 размер и 1 пара кожаных перчаток.

Система 9 состоит из:

Dual chamber pot с 2 воздушными дозирующими клапанами PVR-G, 2 x воздушных клапана PVR-A, влаго-маслоотделителем HMS 1½", сито, крышка, 2 по 20м дробеструйного шланга 32 x 8мм с соединением CQP-2 и соплодержателем NHP-2, 2 сопла SXR-6, 2 шлема APOLLO-600 с 2 упаковками (25шт в упаковке) пленок, фильтр для дыхания CPF-80, 2 по 20м сдвоенного шланга, ручка дистанционного управления RLX-III, 2 по 20м шланга для подачи воздуха, 2  костюма для дробеструйщика 52 размера и 2 пары кожаных перчаток.

| Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- |

| 90203D | Система 5 |  | SCW - 2040 100Л |
| --- | --- | --- | --- |
| 90205D | Система 7 |  | SCWB - 2452 200Л |
| 100746 | Система 7 |  | SCWB - 2452 200Л, PT-клапан |
| 24293D | Система 7 |  | SCWB - 2452 200Л, PT/A-100 |
| 99260D | Система 7A |  |  |
| 99969D | Система 8 |  | SCW - 1638 60Л |
| 90207D | Система 9 |  | CADWB-2460 2 x 150Л |
| 100332 | Система 11 |  | SCWB-2460 300Л |
| 90813D | Система 15 |  | SCW - 2048 140Л |
| 94176D | Система 16 |  | SCW 1440 50Л |
| 04319D | PVR-G |  | Дозирующий клапан с фланцем |
|  |  |  | Дозирующий клапан с фланцем |
| 04321I | PVR-мануал |  | Дозирующий клапан |
| 90378D | PT Клапан |  | Дозирующий клапан |
| 90387D | SA-1 ¼“ |  | Дозирующий клапан с T-образным переходником |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация 4 состоит из:

Дробеструйная бочка с дозирующим клапаном SA-1", с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, влаго-маслоотделителем HMS 1 ½“, сито, крышка, 10м сдвоенного шланга с ручкой дистанционного управления RLX-III, 10м дробеструйного шланга 25 x 7мм с соединением и соплодержателем, сопло SMR-4, CLEMCO шлем APOLLO-100 и 25 наружных защитных пленок, фильтр для дыхания CPF-20R, шланг для подачи воздуха 20м, костюм для дробеструйщика 52 размер и 1 пара кожаных перчаток.

| Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- |

| 99983D | Упаковка 4 |  | SCW-1638 60 Л |
| --- | --- | --- | --- |

КОМПЛЕКТАЦИИ

Комплектация 9, 10, 12 и 13 состоит из:

Дробеструйная бочка с клапаном дистанционного управления RMS-2000A, дозирующий клапан FSV, сито, крышка, влаго-маслоотделителем HMS 1½”, 20м сдвоенного шланга, ручка дистанционного управления RLX-III

| Артикул. | Модель | Описание |
| --- | --- | --- |

| 90908D | Комплектация 9 |  | SCWB – 2452 200Л |
| --- | --- | --- | --- |
| 90909D | Комплектация 10 |  | SCW - 2048 140Л |
| 100417 | Комплектация 12 |  | SCWB-2460 300Л |
| 94276D | Комплектация 13 |  | SCW - 2040 100Л |
| 04319D | PVR-G |  | Дозирующий клапан с фланцем |
| 04321I | PVR-мануал |  | Дозирующий клапан с фланцем |
| 90378D | PT-Клапан |  | Дозирующий клапан |
| 90387D | SA-1 ¼“ |  | Дозирующий клапан с T-образным переходником |
|  |  |  | Дозирующий клапан с T-образным переходником (тяжелый) |

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ БОЧКИ MIGHTY MITE 1028 И 1628

| NO. | Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90097D | SCW - 1028 |  | 20Л с MM-HMS,RMM-50A,SA-½”, RLX-II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 00906D | SCW-1028 |  | 20Л с MM-HMS, SA-½” |
| (-) | 90098D | SCW - 1628 |  | 40Л с MM-HMS,RMM-50A,SA-½”, RLX-II |
|  | 90044D | SCW - 1628 |  | 40Л с MM-HMS, SA-½” |
| (1) | 90254D |  |  | Крышка - 1028 |
|  | 02335D |  |  | Крышка - 1628 |
| (2) | 03362D |  |  | Сито - 1028 |
|  | 02331D |  |  | Сито - 1628 |
| (3) | 90252D |  |  | Болт для основания уплотнения |
| (4) | 01245D | MP-5 |  | Уплотнительное кольцо |
|  | 90377D |  |  | Уплотнительное кольцо 1638 3” (старый дизайн) |
| (-) | 90251D |  |  | Прокладка для основания уплотнения |
| (5) | 90250D |  |  | Основание уплотнения |
| (6) | 01242D | MP-2 |  | Pop-up прокладка |
| (6) | 99370D |  |  | Pop up прокладка для 1368 3” (старый дизайн) |
| (6) | 100747 |  |  | Втулка для mp-2 |
| (8) | 90307D |  |  | Труба - ½" x 200мм для 1028 |
| (9) | 90303D | No. 90 |  | Угольник ½” |
| (10) | 90310D |  |  | Внутренняя труба - ½" x 120мм для 1028 |
|  | 90493D |  |  | Внутренняя труба - ½" x 200мм для 1628 |
| (11) | 90304D | No. 280 |  | Шестиугольный ниппель ½” |
| (12) | 99555D | SA-½" |  | Дозирующий клапан |
| (13) | 90308D |  |  | Труба - ½" x 60мм |
| (14) | 90257D | CFB-0 |  | Соединение ½" |
| (15) | 99093D |  |  | Подпорное кольцо для колеса 1028 |
| (16) | 90558D |  |  | Колесо - 1028 |
|  | 90566D |  |  | Колесо - 1628 |
| (17) | 90259D | CQG-0 |  | Прокладка |
| (18) | 90312D |  |  | Труба - ½" x 80мм |
| (19) | 90004D | No. 130 |  | Т-образный преходник ½” |
| (20) | 90494D | No. 341 |  | Ниппель ½” |
| (21) | 90308D |  |  | Труба - ½ " x 60мм для 1028 |
| (22) | 90305D | No. 2 A |  | Угольник ½" |
| (23) | 90495D |  |  | Труба - ½ ”x 140мм для 1028 |
|  | 90307D |  |  | Труба - ½” x 200мм для 1628 |
| (24) | 01241D | MP-1 |  | Шаровой клапан ½" |
| (25) | 90308D |  |  | Труба - ½ ”x 60мм для 1028 |
|  | 90309D |  |  | Труба - ½” x 100мм для 1628 |
| (26) | 90496D | No. 94 |  | Угольник ½" |
| (27) | 90302D | No. 310 |  | Гайка ½” |
| (28) | 90491D | No. 92 |  | Угольник ½" |
| (29) | 90251D |  |  | Прокладка для основания уплотнения |
| (30) | 90002D | KAG-12 |  | Воздушное соединение ½” |
| (-) | 93050D |  |  | Набор труб для RMM-50 - 1028 |
| (-) | 93051D |  |  | Набор труб для RMM-50 - 1628 |
| (-) | 01809D | 1¼"- ½" No. 241 |  | Втулка для 1628 |
| (31) | 90604D |  |  | Невозвратный клапан ½" |
| (32) | 90256D | MM-HMS |  | Влаго-маслоотделитель ½" |
| (-) | 90920D | MM-AMS |  | Влаго-маслоотделитель ½" с автодренажем |
| (33) | 90109D | RMM-50B |  | Клапан дистанционного управления с глушителем |
| (-) | 10709D |  |  | Вспомогательный регулятор ½” |
| (-) | 100061 |  |  | Регулятор давления ¼” с датчиком |
| (-) | 01902D | Мануал |  | Регулятор давления ½“ с датчиком |
| (-) | 24217I |  |  | Безвозвратный клапан ½“ |

Mighty Mite 1028 и 1628

Дробеструйные бочки 1440 / 1638 & 2040 / 2048 / 2452 / 2460

| NO. | Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90056D | SCW - 1440 |  | 50Л с FSV, RMS-2000A, RLX-II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90086D | SCW - 1440 |  | 50Л с RMS-2000A, PVR-мануал, RLX-II |
| (-) | 90043D | SCW - 1638 |  | 60Л с RMS-2000A, SA-дозирующий клапан 1", RLX-II |
| (-) | 90057D | SCW - 2040 |  | 100Л с FSV, RMS-2000A, RLX-II |
| (-) | 90088D | SCW - 2040 |  | 100Л с RMS-2000A, PVR-мануал, RLX-II |
| (-) | 99671D | SCW - 2040Z |  | 100Л с PVR-G,RMS-2000A, RLX-II |
| (-) | 100694 | SCW-2040 |  | 100Л с SA 1 ¼“, RMS 2000A, RLX - II |
| (-) | 90058D | SCW - 2048 |  | 140Л с FSV, RMS-2000A, RLX-II |
| (-) | 94190D | SCW - 2048 |  | 140Л с PVR-G, RMS-2000A, RLX-II |
| (-) | 100322 | SCWB-2452 |  | 200Л с внутренней обвязкой |
| (-) | 02278D | SCWB-2452 |  | 200Л необработанная |
| (-) | 00887D | SCWB-2452 |  | 200Л с FSV |
| (-) | 90059D | SCWB - 2452 |  | 200Л с FSV, RMS-2000A, RLX-II |
| (-) | 90867D | SCWB - 2452 |  | 200Л с SA 1 ¼“, RMS 2000A |
| (-) | 90103D | SCWB - 2452 |  | 200Л с RMS-2000A, PVR-мануал, RLX-II |
| (-) | 90085D | SCWB - 2452 |  | 200Л с PVR-G, RMS-2000A, RLX-II |
| (-) | 90878D | SCWB - 2452 |  | 200Л с PT, RMS-2000A, HMS |
| (-) | 90812D | SCWB - 2452 |  | 200Л с PVR-MAN, RMS-2000A, |
| (-) | 99277D | SCWB - 2452Z |  | 200Л с RMS-2000A, PVR-G, HMS, RLX-II |
| (-) | 90815D | SCW-2460 |  | 300Л с RMS-2000A, FSV, RLX-II |
|  | ------- | SC-2452 | 200L c/w reinforced legs/ring |
| (1) | 90432D | No. 341 |  | Ниппель 1½" |
| (2) | 90545D | HMS |  | влаго-маслоотделитель 1½" |
| (3) | 90743D | RMS-110 |  | Глушитель для RMS-2000 |
| (4) | 99928D | RMS-2000C |  | клапан дистанционного управления |
| (5) | 90423D | No. 90 |  | Угольник 1" (RMS-2000) |
| (6) | 90471D | 1" x 130мм |  | Труба = 2452 |
|  | 90472D | 1" x 170мм |  | Труба = 1440, 1648 |
|  | 90315D | 1" x 80мм |  | Труба = 1638 |
| (7) | 90489D | No. 341 |  | Ниппель 1” |
| (8) | 90479D | No. 94 |  | Угольник 1" |
|  | 01775D | No. 92 |  | Угольник 1" IA для 1638 |
| (9) | 90560D |  |  | Ниппель 1¼" IA |
| (10) | 90459D | No. 94 |  | Угольник - 1¼" |
|  | 90464D | No. 92 |  | Угольник - 1¼" |
| (11) | 01790D | No. 130 |  | Т-образный преходник 1¼" |
| (12) | 90466D | No. 344 |  | Ниппель 1¼" |
|  | 90499D | No. 344 |  | Ниппель 1" для 1638 |
| (12a) | 01804D | No. 241 |  | Втулка 1¼" - 1" для 1638 |
| (13) | 01213D |  |  | Ручка для шарового клапана P-10-1¼" |
|  | 01212D |  |  | Ручка для шарового клапана 1” |
| (13a) | 02397D | P-10-1¼" |  | Шаровой клапан с ручкой |
|  | 90554D | P-10-1½" |  | Шаровой клапан с ручкой |
|  | 02396D |  |  | Шаровой клапан 1" для 1638 |
| (14) | 90566D |  |  | Колесо для 1440, 1628, |
|  | 90567D |  |  | Колесо для 2040, 1648, 2048 |
|  | 100055 |  |  | Колесо для 1638 |
|  | 02350D |  |  | Колесо для 2452, 2460 |
| (15) | 90670D |  |  | Подпорное кольцо для колеса 2452, 2460 |
|  | 90671D |  |  | Подпорное кольцо для колеса 2040,2048,1648 |
| (16) | 90439D | 1¼" x 150 мм |  | Труба = 2452 |
|  | 90438D | 1¼" x 140 мм |  | Труба = 1440 |
|  | 90446D | 1¼" x 280 мм |  | Труба = 1648 |

Заменяемые детали SCW 1440 - 2460

| NO. | Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| (17) | 01783D | No. 41 |  | Угольник 1¼" FF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99257D | No. 120 |  | 45° Угольник 1" для 1638 |
| (18) | 90452D | 1¼" x 420 мм |  | Труба = 2452 |
|  | 90444D | 1¼" x 240 мм |  | Труба = 1440, 1648 |
|  | 90448D | 1¼" x 340 мм |  | Труба = 2048 |
|  | 100048 | 1" x 280 мм |  | Труба для 1638 |
| (19) | 90458D | No. 40 |  | Угольник 1¼" FM |
|  | 01776D | No. 121 |  | 45° Угольник 1" для 1638 |
| (20) | 90560D | No. 341 |  | Ниппель 1¼" |
|  | 01824D | No. 340 |  | Ниппель 1" для 1638 |
| (21) | 90550D | P-8-R |  | Y-образный переходник 1¼" |
|  | 01788D | No. 135 |  | Т-образный преходник 1" для 1638 |
| (21) | 24292D |  |  | T-образный фитинг 1 1/4“ (резиновый) |
| (22) | 90551D | 1¼" x 100 мм |  | Нипель |
|  | 01804D | No. 241 |  | Втулка 1¼" - 1” I для 1638 |
| (23) | 91011D | CFT |  | Быстроразъемное соединение 1¼" (чугун) |
| (24) | 90551D | P-31 10 cм |  | Нипель 1¼" |
| (25) | 02427D | FSV |  | Дозирующий клапан 1 ¼" |
|  | 04321I | PVR-мануал |  | Дозирующий клапан с фланцем, мануал |
|  | 04319D | PVR-G |  | Дозирующий клапан с фланцем, пневматический |
|  | 99921D | SA 1" |  | Дозирующий клапан |
|  | 99926D | SA 1¼" |  | Дозирующий клапан |
| (26) | 90552D | P-32 60 мм |  | Нипель 1¼" |
|  | 90431D | No. 280 |  | Шестиугольный ниппель 1½" для 1638 |
| (27) | 02323D |  |  | Инспекционная дверь |

Заменяемые детали SCW 1440 - 2460

| NO. | Артикул | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| (28) | 02329D |  |  | Прокладка для инспекционной двери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (29) | 02321D | P-2 |  | Клапан рop-up ½" со стержнем |
|  | 03698D | P-2 |  | Pop-up клапан (зеленый) ½” |
| (29) | 90313D |  |  | Труба ½“ x 150 |
|  | 03699D |  |  | Клапан Pop-up с наружной втулкой |
| (30) | 99157D | P-5 |  | Уплотнение |
|  | 02325D | P-5 |  | Уплотнение |
|  | 90377D |  |  | Уплотнение 3" для 1638 |
| (31) | 02339D |  |  | Зонтик |
| (32) | 02330D |  |  | Сито = 1440 |
|  | 02331D |  |  | Сито = 1628, 1648, 1638 |
|  | 02332D |  |  | Сито = 2452, 2460 |
|  | 90561D |  |  | Сито = 2040, 2048 |
| (33) | 02334D |  |  | Крышка = 1440 |
|  | 02335D |  |  | Крышка = 1628, 1648, 1638 |
|  | 02336D |  |  | Крышка = 2452, 2460 |
|  | 90562D |  |  | Крышка = 2040, 2048 |
| (34) | 90472D | 1” x 170 мм |  | Внутренняя труба = 1440 |
|  | 90484D | 1” x 140 мм |  | Внутренняя труба = 2040, 2048 |
|  | 90471D | 1” x 125 мм |  | Внутренняя труба = 2452 |
| (35) | 90467D | No. 90 |  | Угольник - 1¼" x 1" |
|  | 90555D | No. 90 |  | Угольник - 1¼" |
| (36) | 90447D | 1¼" x 340 мм |  | Внутренняя труба = 2452, 2460 |
|  | 90434D | 1¼" x 230 мм |  | Внутренняя труба = 1440 |
|  | 90435D | 1¼" x 280 мм |  | Внутренняя труба = 2040, 2048 |
| (37) | 90462D | No. 310 |  | Гайка 1¼" |
| (38) | 90661D |  |  | Внутренняя часть сита 1440 |
|  | 90662D |  |  | Внутренняя часть сита 1648, 1628, 1638 |
|  | 90663D |  |  | Внутренняя часть сита 2040, 2048 |
|  | 90664D |  |  | Внутренняя часть сита 2452, 2460 |
|  | 99633D |  |  | Безвозвратный клапан с резиновым шариком |
| (-) | 90604D | ½” |  | Безвозвратный клапан |
| (-) | 02088D | 1 ¼“ |  | Безвозвратный клапан |
| (-) | 90050D |  |  | Набор труб дляRMS-2000 |

| (-) | 01906D | 1 ¼” |  | Регулятор давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 10709D | ½” |  | Вспомогательный регулятор |
| (-) | 100893 |  |  | Ремонтный комплект ½“ для (10709D) |
| (-) | 10711Z | 1¼" |  | Вспомогательный регулятор давления |
| (-) | 99880Z | 1 ¼” - 1½” |  | Набор прокладок 1 ¼” - 1½” для (10711Z) |
| (-) | 100061 | ¼" |  | Регулятор |
| (-) | 100399 |  |  | Манометр для вспомогательного регулятора |
| (-) | 01275D |  |  | Регулятор давления |
| (-) | 12715Z | 1/8” |  | Вспомогательный регулятор |
| (-) | 100539 |  |  | Вспомогательный регулятор давления |
| (-) | 99455D |  |  | Крючки для фиксации МВ-бункера |
| (-) | 90095A |  |  | Прокладка |
| (-) | 02798D |  |  | Крастка Clemco-зеленая (1 бедон) |
| (-) | 90571D |  |  | Инструмент для внутренней обвязки 1” |
| (-) | 90988D |  |  | Инструмент для внутренней обвязки 1¼ |
| (-) | 90557D | No. 241 |  | Втулка 1¼" - 1½" для 1638 |
| (-) | 94284D | KAG-54 |  | Соединение 1638 |
| (-) | 90299D |  |  | Адаптер CFT-CQB-0 для дробеструйных шлангов на 13 x 7,5мм |
| (-) | 100333 |  |  | Дубликат производственного сертификата |
| (-) | 100354 |  |  | Специальная краска |
| (-) | 100856 |  |  | Фильтр-регулятор ½” |
| (-) | 100931 |  |  | Магнитный клапан 230 V |
| (-) | 24292D |  |  | T-фитинг 1¼" (резиновый) |

| ВЛАГО-МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ |
| --- |
| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
|  | 90545D |  |  | влаго-маслоотделитель HMS 11/2" |
|  | 90546D |  |  | AMS автоматический влаго-маслоотделитель |
|  | 01325D |  |  | Крепитель для HMS |
|  | 01321D |  |  | Прокладка для крепителя HMS |
|  | 90565D |  |  | BK-602 WB металлический тигель для HMS |
|  | 90559D |  |  | Стекло управления для HMS, MM-HMS |
|  | 90564D |  |  | Экран для RL-602-C |
|  | 90563D |  |  | Микрон фильтр для EK-602-BSB |
|  | 01295D |  |  | Уплотнение для HMS |
|  | 90921D |  |  | Гайка для HMS-BODY |
|  | 01322D |  |  | Автоматический дренаж |
|  | 01335D |  |  | Прокладка для HMS |

влаго-маслоотделитель 1½”

|  | 90256D |  |  | влаго-маслоотделитель MM-HMS 1/2" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90920D |  |  | MM-HMS автоматический влаго-маслоотделитель |
|  | 01325D |  |  | Крепитель для HMS |
|  | 01321D |  |  | Прокладка для крепителя HMS |
|  | 90894D |  |  | BK-20 металлический тигель для MM-HMS |
|  | 90559D |  |  | Стекло управления для HMS, MM-HMS |
|  | 90910D |  |  | Перегородка для MM-HMS |
|  | 90893D |  |  | EK-20A Микрон фильтр для MM-HMS |
|  | 90914D |  |  | Уплотнение для MM-HMS |
|  | 90921D |  |  | Гайка для HMS-BODY |
|  | 01322D |  |  | Автоматический дренаж |
|  | 01325D |  |  | Крепитель для HMS |

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ОСТАНОВКИ SSAS1

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (10) | 90777D |  |  | Система быстрой остановки SSAS1комл с RLX-E без кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (11) | 90719D |  |  | Контейнер для пыли |
| (12) | 90721D |  |  | Глушитель |
| (13) | 90723D |  |  | Воздушный коллектор |
| (14) | 90724D |  |  | Электропанель |
| (15) | 90725D |  |  | 4/2-путный клапан |
| (16) | 04320A |  |  | Воздушный клапан PVR-A |
| (17) | 04320A |  |  | Воздушный клапан PVR-A” |
| (19) | 90550D | P-8-R |  | Y-образный переходник 1 1/4” |
| (-) | 90726D |  |  | Воздушный – выходной клапан |

Система быстрой остановки SSAS1

ДВУХКАМЕРНАЯ БОЧКА 2460

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 00900D | CADWB-2460 |  | 2 x FSV, двойной, мануал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 93055D | CADWB-2460 |  | 2 x PVR-G, PVR-A, HMS |
| (-) | 90104D | CADWB-2460 |  | 2 x PVR-G, PVR-A, HMS, 1 x PVR-A, таймер |
| (-) | 90107D | CAWB-2460 |  | 1 x PVR-D, PVR-A, HMS |
| (-) | 90552D | 1 на оператора |  | Нипель P 32 |
| (-) | 02350D | 2 |  | Колесо (съемный вариант) |
| (-) | 90670D | 2 |  | Подпорное кольцо для колеса (съемный вариант) |
| (1) | 100030 | 2 |  | RMS-500 |
| (2) | 90743D | 3 |  | Глушитель RMS-110 |
| (3) | 02397D | 4 + 1 x на оператора |  | 1 1/4” шаровой клапан |
| (4) | 07359I | 1 на оператора |  | Дозирующий клапан PVR-G |
| (5) | 91011D | 1 на оператора |  | Быстроразъемное соединение 11/4” (чугун) |
| (6) | 08413D | 1 на оператора |  | Быстроразъемное соединение CQP-2 для дробеструйного шланга на 32 x 8мм |
| (7) | 99157D | 2 |  | Уплотнение P-5 |
| (8) | 02321D | 2 |  | Pop-up клапан P2 со стержнем |
| (9) | 100707 | 1 на оператора |  | ручка дистанционного управления RLX-III |
| (10) | 04127D | 1 на оператора |  | Соплодержатель NHP-2 для дробеструйного шланга на 32 x 8мм |
| (11) |  | 1 на оператора |  | Сопло |
| (12) | 99746D | 2 + 1 x на оператора |  | Безвозвратный клапан UK 1¼” |
| (13A) | 04320I | 1 на оператора |  | Воздушный клапан PVR-A |
|  | 100028 | 1 на оператора |  | Входная прокладка RMS-1500 |
| (13B) | 04320I | 1 |  | Воздушный клапан PVR-A |
|  | 100028 | 1 |  | Входная прокладка RMS-1500 |
| (14) | 02418D | 1 |  | Воздушный коллектор |
| (15) | 90256D | 1 |  | ½” влаго-маслоотделитель MM-HMS |
| (16) | 90545D | 2 |  | 1 ½” влаго-маслоотделитель HMS |
| (18) | 03439D | 1 |  | Таймер |
|  | 100729 |  |  | Установка данных для таймера |
| (19) | 90887D | 1 на оператора |  | RME-1 электропанель с ручкой дистанционного управления RLX-E (электрический пульт управления) |
| (20) | 90897D | 1 на оператора |  | ¼” безвозвратный клапан |
| (21) | 94181D | 1 на оператора |  | Эл. шнур с соединением (электрический пульт управления) |
| (22) | 90081D | 1 на оператора |  | 20м сдвоенного шланга (пневматический пульт управления) |
| (23) | 02336D | 1 |  | Крышка |
| (24) | 02332D | 1 |  | Сито |
| (25) | 02339D | 1 |  | Зонтик |
| (-) | 02323D | 2 |  | Инспекционная дверь |
| (-) | 90276D | 1 на оператора |  | T-фланец для PVR-G |
| (-) | 99641D | 2 |  | Хамут для соединения воздушного шланга |
| (-) | 90038D | 2 |  | Ниппель |
| (-) | 90664D | 1 |  | Внутренняя часть сита |
| (-) | 04256D | 1 на оператора |  | Дробеструйный шланг 32 x 8мм |

Заменяемые части CADWB-2460

BIG CLEM

| NO. | Артикуль | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| (-) | 05100D |  | 3500Л BIG CLEM стационарный |
| --- | --- | --- | --- |
| (-) | 05101D |  | 3500Л BIG CLEM передвижной |
| (-) | 05103D |  | 4500Л BIG CLEM стационарный |
| (-) | 05104D |  | 4500Л BIG CLEM передвижной |

05643I, pop-up клапан 8“ - ошибочно

Другие варианты запрашивайте.			05641I, уплотнение для Big Clem 8“ - ошибочно

BIG CLEM стационарный

# ПЕРЕДВИЖНАЯ ДРОБЕСТРУЙНАЯ СИСТЕМА

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 24257D |  |  | Передвижная дробеструйна система 40Л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 24258D |  |  | Дробеструйная бочка 40Л, Компл |
| (-) | 03580D |  |  | Дыхательный фильтр CPF-20R с регулятором |
| (-) | 100419 |  |  | Дробеструйный капюшон A-100 CE компл. |
| (-) | 100674 |  |  | Рама для HSP-20 |
| (-) | 100672 |  |  | Колесо HSP-20 |
| (-) | 100673 |  |  | Колесо HSP-20 |
| 1 | 90005D |  |  | Воздушное соединение KAG-1" |
| 2 | 100539 |  |  | Вспомогательный клапан давления 1" |
| 3 | 24262D |  |  | Влагоотделитель 1" HMS |
| 4 | 90422D |  |  | T-образный 1"-1/2"-1" |
| 5 | 02512I |  |  | Выходной клапан 1/2" |
| 6 | 05068I |  |  | Глушитель 1" |
| 7 | 01245D |  |  | Уплотнение MP-5 |
| 8 | 01242D |  |  | MP-2 POP-UP клапан с осью |
| 9 | 24258A |  |  | Дробеструйная бочка 40Л |
| 10 | 02396D |  |  | Шаровой клапан 1" |
| 11 | 94201D |  |  | T-образный 1" NO.130 |
| 12 | 99921D |  |  | Клапан для абразива SA 1" |
| 13 | 91011D |  |  | Быстроразъемное соединение 11/4" (чугун) |
| 14 | 08412D |  |  | Соединение CQP-1 на 25 X 7мм |
| 15 | 99849D |  |  | Дробеструйный шланг 25 X 7мм, SM-1 |
| 16 | 04106D |  |  | Соплодержатель NHP-1 на 25 X 7мм |
| 17 | 05283D |  |  | сопло CTSG-4 |
| 18 | 90734D |  |  | Сдвоенный шланг управления, 10м |
| 19 | 100707 |  |  | ручка дистанционного управления RLX-III |
| 20 | 100061 |  |  | Регулятор 1/4" |
| 21 | 99406D |  |  | Магнитный клапан для PVR/DOOR ZERO |
| 22 | 02335D |  |  | Крышка для 1628,1648 |
| 23 | 24259D |  |  | Бункер |
| 24 | 24260D |  |  | Сито |

БОЧКА С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ SCW-1028 И SCW-1638

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100935 | SCW-1028 SA-1/2",TLR,PILOT,HMS |  | 20Л бочка с Sa-1/2", пневматический пульт управления, вспомогательный клапан 1/2", выходной клапан TLR 1/2" , ручка RLX-III, влаго-маслоотделитель 1/2" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 100934 | SCW-1638 SA-1 ",PILOT,TLR,HMS |  | 60Л бочка с Sa-1", пневматический пульт управления, вспомогательный клапан 11/4", выходной клапан TLR 1" , ручка RLX-III, влаго-маслоотделитель 1 1/2" |

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 99921D |  |  | Клапан для абразива SA 1" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 90545D |  |  | Влагоотделитель HMS 11/2" |
| 5 | 03371I |  |  | Мембрана выходного клапана 1" |
| 6 | 02512I |  |  | Выходной клапан 1/2" |
| 7 | 100707 |  |  | Ручка RLX-III |
| 8 | 02397D |  |  | Шаровой клапан 11/4" |
| 10 | 04355D |  |  | Дробеструйный шланг 19 X 7мм, 20м, CQP-3/4, NHP-3/4 |
| 11 | 02321D |  |  | P-2 POP-UP-клапан со стержнем |
| 12 | 90081D |  |  | Сдвоенный шланг 20м с соединением |
| 13 | 99157D |  |  | Уплотнение |
| 14 | 91011D |  |  | Быстроразъемное соединение CFT (чугун) |
| 15 | 99746D |  |  | Безвозвратный клапан UK 11/4" |
| 16 | 99503D |  |  | Особый регулятор 1/4 |
| 17 | 10711Z |  |  | Вспомогательный регулятор давления 11/2" |
| 18 | 90556D |  |  | Колесо для 1440OLD,1628,1028 |
| 19 | 94216D |  |  | KIG-54 воздушное соединение 11/4" F |
| 20 | 99769D |  |  | Регулятор 1/4" |
| 21 | 99406D |  |  | Магнитный клапан для PVR/DOOR ZERO |
| 22 | 99980D |  |  | Миксер 1628 |
|  | 99979D |  |  | Вибратор для SOFT KING |
|  | 02323D |  |  | Инспекционная дверь |
|  | 02335D |  |  | Крышка для 1628,1648 |
|  | 02331D |  |  | Сито для 1628,1648 |
|  | 90662 |  |  | Внутренняя часть сита 1628,1648 |
|  | 99839D |  |  | Насос для мокрого дробеструя W 92 |
|  | 99375D |  |  | Фильтр 1/4" для W 92 |
|  | 100539 |  |  | Вспомогательный регулятор давления 1" |
|  | 100509 |  |  | Регулятор давления 1/4 |

Заменяемые части SCW-1628ZE и 1628ZW

АППАРАТ ДЛЯ МОКРОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ - SOFT KING

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 99982D | Soft King |  | 40Л бочка 60 градусный конус , вибратор, крепящийся на раме с sa-1/2, сито , крышка, пневматический пульт управления, регулятор давления для напорной бочки и напорного сопла, ручка RLX-III, влаго-маслоотделитель 1 1/2", насос W-92, сопло «soft» 5/50 , шланг высокого давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 99979D |  |  | Вибратор |
| (2) | 99980D |  |  | Мешалка |
| (3) | 90285D |  |  | Шаровой клапан ¼" IA |
| (4A) | 99921D |  |  | Дозирующий клапан SA-1" |
| (4B) | 99555D |  |  | Дозирующий клапан SA-½" |
| (5) | 100707 |  |  | Ручка дистанционного управления RLX-III |
| (6) | 100432 |  |  | Сопло «SOFT» 5/50 компл |
| (9) | 94200D |  |  | Удленитель (труба) контракторная резьба 50 мм |
| (10) | 100030 | RMS-500 |  | Выходной клапан |
| (11) | 10711Z | 1 ¼" |  | Вспомогательный регулятор |
| (12) | 100028 | RMS-1500 |  | Входной клапан |
| (13) | 90545D |  |  | Влаго-маслоотделитель HMS 1½" |
| (14) | 99769D | ¼" |  | Регулятор давления (для вибратора) |
| (15) | 99986D | ¼" |  | Датчик 63 мм (для вибратора) |
| (16) | 99769D | ¼" |  | Регулятор давления (для водного насоса) |
| (17) | 99986D | ¼" |  | Датчик 63 мм (для водного насоса) |
| (18) | 99503D | ¼" |  | Регулятор точности (для давления бочки) |
| (19) | 99986D | ¼" |  | Датчик 63 мм (для давления в бочке) |
| (20) | 90285D |  |  | Шаровой клапан ¼" IA (для водного насоса) |
| (21) | 99375D | ¼" |  | Фильтр (для водного насоса) |
| (22) | 99839D |  |  | Водный насос W-92 |
| (23) | 02397D |  |  | Шаровой клапан 1 ¼" |
| (24) | 10711Z |  |  | Вспомогательный регулятор 1 ¼" (для рабочего давления) |
| (25) | 99503D | ¼" |  | Регулятор точности (для рабочего давления) |
| (26) | 99986D | ¼" |  | Датчик 63 мм (для рабочего давления) |
| (27) | 90566D |  |  | Колесо для 1628 |
| (28) | 99157D | P-5 |  | Уплотнение |
| (29) | 02321D | P-2 |  | Клапан рop-up |
| (30) | 94279D |  |  | 20м HD-водного шланга 3/8" |
| (31) | 99406D |  |  | 3/2-путный клапан |
| (32) | 90081D |  |  | Сдвоенный шланг 20м |
| (33) | 04355D |  |  | Дробеструйный шланг 20м на 19 x 7мм |
| (34) | 99633D |  |  | Безвозвратный клапан с резиновым шариком |
| (35) | 90299D |  |  | Адаптер CFT-CQB-O |
| (36) | 90350D | CT-25-100-3 |  | Сопло ø 3 mm, длина 100 mm |
| (37) | 90351D | CT-25-100-4 |  | Сопло ø 4 mm, длина 100 mm |
| (38) | 90352D | CT-25-100-5 |  | Сопло ø 5 mm, длина 100 mm |
| (-) | ----- |  |  | Конечный охладитель с циклоном 3 м3/мин |

Заменяемые части на Soft King

СИСТЕМА МОКРОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ W-92

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90696D |  |  | Водный насос W-92 с транспортной корзиной 20m HD-водный шланг, 2m 3/8 шланг для отсасывания воды, сито, мокрая головка KB-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 99839D |  |  | Водный насос W-92 |
| (2) | 99375D |  |  | Фильтр ¼” для W-92 |
| (3) | 99769D |  |  | Регулятор давления ¼” |
| (4) | 90285D |  |  | Шаровой клапан ¼” IA |
| (5) | 01019D |  |  | Ниппель 3/8” - ¼” |
| (6) | 94263D |  |  | Нипель ¼” |
| (7) | 94273D |  |  | Угольник ¼” No. 90 II |
| (8) | 99580D |  |  | Угольник ¾” - ½” RG No. 90 |
| (9) | 02462D |  |  | Шестиугольный ниппель ½” RG |
| (10) | 99574D |  |  | Улавливатель грязи ½” для W-92 |
| (11) | 99581D |  |  | Соединение GKA-12 |
| (12) | 90695D |  |  | Транспортная корзина для водного насоса W-92 |
| (-) | 94328D |  |  | Шланг для отсасывания воды |
| (-) | 94326D |  |  | Сито ¼” для шланга |

Система мокрой дробеструйной очистки W-92

Мокрая головка KB 25, KB 52, KB 52-1 и WB-1

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 94286D | KB-25 |  | KB-25 мокрая головка. компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90629D | KB-52 |  | KB-52 мокрая головка, с шаровым клапаном, игольчитым клапаном с резьбой в 50 мм. |
| (-) | 90369D | KB-52-1 |  | Мокрая головка KB-52-1 |
| (1) | 93129D |  |  | Только мокрая головка KB-52 |
| (2) | 90630D |  |  | TC вставка для KB-52 |
|  | 90371D |  |  | Стальное кольцо KB-52-1 |
| (2A) | 90372D |  |  | Водная форсунка для KB-52-1 |
|  | 100036 |  |  | Водное сопло для KB 52-1 с дыркой |
| (3) | 00854D |  |  | Прокладка для KB-52 |
| (4) | 94322D |  |  | Игольчатая прокладка для KB-52 |
| (5) | 94349D |  |  | Шайба для сопла KB-52 |
| (6) | 90631D |  |  | Уплотнение для стального кольцаKB-52 |
| (7+8) | 100414 | 3/8" x 3/82 |  | Шестиугольный ниппель 3/8" MSLONG |
| (9) | 99917D |  |  | Шаровой клапан 3/8" 50 bar |
| (10) | 90061D |  |  | Уольник 3/8" IA |
|  | 99639D |  |  | Двойной ниппель, резьба 2” (Опция для установки мокрой головки в центре дробеструйного шланга) |
|  | 94279D |  |  | Шланг высокого давления 3/8" X 20м |

Мокрая головка KB 52-1

МОКРАЯ ГОЛОВКА WB-1

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 02701D | Мокрая головка WB-1 |  | Мокрая головка (компл). Для установки сопла |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОПЛО ДЛЯ МОКРОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100431 | 6,5мм |  | Сопло «Soft» 4/50, вольфрам-карбид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 100432 | 8,0мм |  | Сопло «Soft» 5/50, вольфрам-карбид |
| (-) | 100433 | 9,5мм |  | Сопло «Soft» 6/50, вольфрам-карбид |
| (-) | 100944 | 12,5мм |  | Сопло «Soft» 8/50, вольфрам-карбид |
| (-) | 100482 |  |  | Угольник |
| (-) | 01962D |  |  | Переходник 1/8“ – ¼“ |
| (-) | 02101D |  |  | Ниппель 2/3 |
| (-) | 90285D |  |  | Шаровой клапан ¼“ |
| (-) | 100484 | GKI-14 |  | Соединение |
| (-) | 100485 |  |  | Регулятоп ¼“ |
| (-) | 100486 |  |  | Ниппель |
| (-) | 100932 |  |  | Вспомогательный клапан |
| (-) | 02010D |  |  | Переходник 1/4 X 1/8" NO. 241 |
| (-) | 02139D |  |  | Шестиугольный ниппель 1/8" |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100489 |  |  | Универсальный эжекционный пистолет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 90208D |  |  | Корпус |
| (2) | 90209D |  |  | Сопло |
| (3) | 100491 |  |  | Камера |
| (4) | 100490 |  |  | Воздушное сопло |
| (5) | 90214D |  |  | Всасывающий шланг |
| (6) | 90042D | 1” |  | Всасывающий шланг 1” |
| (7) | 90045D |  |  | Шланг подачи воздуха |
| (8)+(9) | 90090D | 20-32 |  | Хамут |
| (10) | 93245D | SKG19 |  | Соединение |
| (11) | 90584D |  |  | Ручное колесо |
| (14) | 100496 |  |  | Инжекторное седло |
|  | 100495 |  |  | Водный инжектор |
| (15) | 100485 | ¼” |  | Регулирующий клапан |
| (16) | 100464 | 6 mm |  | Шланг |
| (17) | 90078D | 11-13 |  | Хамут |
| (18) | 100484 | GKI-14 |  | Соединение |
| (19) | 100492 |  |  | Уплотнение |
|  | 100493 | M6 x 10 |  | Зажим |
|  | 100494 | M4 x 5 |  | Винт |

Универсальный эжекционный пистолет

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН SA

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 99555D | SA ½" |  | Дозирующий клапан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 99921D | SA 1" |  | Дозирующий клапан |
| (-) | 90386D | SA 1” |  | Дозирующий клапан (прорезиненный) |
| (-) | 99926D | SA 1¼" |  | Дозирующий клапан |
| (-) | 90387D | SA 1¼" |  | Дозирующий клапан (прорезиненный) |
| (-) | 90196D |  |  | Мембрана для SA ½" |
| (-) | 90666D |  |  | Мембрана для SA 1¼" и SA 1” |
| (-) | 100545 |  |  | Нижняя часть SA ½” |
| (-) | 100546 |  |  | Нижняя часть SA 1” |
| (-) | 100547 |  |  | Нижняя часть SA 1 ¼” |
| (-) | 100706 |  |  | Нижняя часть 1“ прорезиненная |
| (-) | 100705 |  |  | Нижняя часть 1 ¼“ прорезиненная |

Дозирующий клапан SA

Дозирующий клапан SENTINEL

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 21799D |  |  | Дозирующий клапан Sentinel компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН PVR

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 04319D | PVR-G |  | Дозирующий клапан с T-образным фланцем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 07359I | PVR-G |  | Дозирующий клапан без фланца |
| (-) | 04320I | PVR-A |  | Воздушный клапан с фланцем |
| (-) | 04321I | PVR-manual |  | Дозирующий клапан с T-образным фланцем, мануал |
| (-) | 99181I | PVR-manual |  | Дозирующий клапан без фланца, мануал |
| (7) | 04635I | PVR-G |  | Резиновая вставка 1" (твердый материал) |
| (1) | 100167 | PVR-manual |  | Резиновая вставка PVR-мануал |
| (1) | 07730I | PVR-A |  | Резиновая вставка 1 ¼" |
| (1) | 99300D | PVR-G |  | Резиновая вставка 1” (мягкий, но более износостойкий) |
|  | 05071I |  |  | Мембрана |
| (3) | 05072I |  |  | Ручка крана |
| (4) | 99456D |  |  | Плунжер |
|  | 90276D |  |  | T-образный переходник 1 ¼" с фланцем |
|  | 90276A |  |  | T-образный переходник 1 ¼” без фланца |

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (6) | 02808D |  |  | Шестиугольный ниппель ¼" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | 01993I |  |  | Дренажный клапан ¼" |
| (9) | 05691I |  |  | Стоппер |
| (10) | 07362D |  |  | Фланец 1¼" |
| (11) | 05676I |  |  | Дозирующий плунжер |
| (12) | 05670I |  |  | Шпиндель |
| (14) | 05694D |  |  | Шайба |
| (15) | 03090I |  |  | Винт ¼” x 5/8“ |
| (16) | 05687I |  |  | Тарелка |
| (17) | 03055I |  |  | Винт 1/4” x 11/2” |
| (18) | 03059I |  |  | Винт 3/8” x 31/2” |
| (21) | 03153D |  |  | Винт M8 x 35 mm |
|  | 03261I |  |  | Винт 1/4” x 2 1/2” |
| (23) | 05663I |  |  | Корпус камеры в сборе с диафрагмой, пружиной со стоппером |
| (24) | 05678I |  |  | Шпиндель |
| (25) | 05677I |  |  | Корпус |
| (26) | 05668I |  |  | Хомут |
| (27) | 05684I |  |  | Подшибник |
| (28) | 05685I |  |  | Прокладка |
| (30) | 05686I |  |  | Пружина |
|  | 24292D |  |  | T-образные фитинги 1 ¼“ (резина) |
|  | 07361D |  |  | Фланец 1 ¼“ 45° F. клапана |
|  | 99948D |  |  | T-образный переходник 1 ¼“ NO.131 |
|  | 03261I |  |  | Винт 3/8“ x 3 ½“ |
| (-) | 05674I |  |  | Крышка для PVR-A |
| (-) | 05683I |  |  | Пластиковая головка |

ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН FSV

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 02427D | FSV |  | Дозирующий клапан 1¼" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 99084D | M 12 x 45 mm |  | Винт |
| (2) | 02422D | FSV-1 |  | Верняя часть FSV |
| (3) | 02424D | FSV-5 |  | Прокладка |
| (4) | 02423D | FSV-4 |  | Клапан |
| (5) | 02425D | FSV-6 |  | Диск из нержавеющей стали |
| (6) | 02426D | FSV-7 |  | Нижняя часть FSV |
| (7) | 99085D | M 12 |  | Гайка |
| (8) | 90395D | M 6 x 30 mm |  | Болт |
| (9) | 02431D | FSV-12 |  | Втулка |
| (10) | 90674D | 5 mm |  | Шайба |
| (11) | 03113D | M 6 |  | Гайка |
| (12) | 02433D | FSV-14 |  | Регулятор |
| (13) | 90673D | M6 x 10 mm |  | Винт |
| (14) | 02432D | FSV-13 |  | Ось |
| (15) | 02428D | FSV-9 |  | Ручка управления |
| (16) | 05633D | FSV-16 |  | Пружина |
| (17) | 02437D | FSV-18 |  | Уплотнительный сальник |
| (18) | 02438D | FSV-19 |  | Прокладка |
| (18a) | 02434D |  |  | Прокладка |
| (19) | 02439D | FSV-20 |  | Прокладка |
| (20) | 03153D | M 8 x 35 mm |  | Винт |
| (21) | 01990D | FSV-21 |  | Уплотнение |
| (22) | 02440D | FSV-22 |  | Крышка |
| (23) | 03213D | M 8 |  | Гайка |
| (24) | 90500D | FSV-17 |  | Болт |
| (-) | 100910 | FSV-RING |  | Кольцо |

Дозирующий клапан FSV

| Дозирующий клапан PT |
| --- |
| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| (-) | 90378D | PT |  | PT Дозирующий клапан |
| (1) | 100460 |  |  | PT – ручка |
| (2) | 100461 |  |  | PT – верхняя крышка |
| (3) | 100462 |  |  | PT - поршневая прокладка |
| (4) | 100463 |  |  | PT- пружина |
| (5) | 03511I |  |  | PT – гайка ½“ |
| (6) | 90392D |  |  | PT – прокладка 06 |
| (7) | 100465 |  |  | PT – поршень |
| (9) | 100466 |  |  | PT – корпус |
| (10) | 90393D |  |  | PT – седло 10 |
| (11) | 100467 |  |  | PT – дозирующая втулка |
| 11+ | S24294D |  |  | PT – плунжер + втулка, (только пара) |
| (11-2) | 100468 |  |  | PT – прокладка для втулки |
| (11-3) | 100469 |  |  | PT – внутренняя часть втулки |
| (11-4) | 100513 |  |  | PT - уплотнение |
| (12) | 100470 |  |  | PT – держатель трубы |
| (13) | 100471 |  |  | PT - винты |
| 14 | 24231D |  |  | PT – Труба 1 ½“ – 1 ¼“ |
| (15) | 90408D |  |  | PT – уплотнение 18 |
| (16) | 03216I |  |  | Шайба 5/16 для поз.13 |
|  | 24232D |  |  | Чугунное соединение CFT на 1 ½“ |

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

| NO. | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90108D | RMM-50 |  | клапан дистанционного управления ½" с RLX-III |
| --- | --- | --- | --- |
| 90211D | RMM-50 A |  | клапан дистанционного управления,глушитель, RLX-III |
| 100033 | RMS-2000 |  | клапан дистанционного управления 1¼" с RLX-III |
| 100011 | RMS-2000 A |  | Дистанционное управление |
| 94248D | RMS-2000 D |  | клапан дистанционного управления с 20м сдвоенного шланга |

Двухфункциональные

Пневматический

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

| NO. | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90106D | RMS-2000 E |  | клапан дистанционного управления с RME-электропанелью, ручка управления RLX-E, 20м электрического шнура с соединением. |
| --- | --- | --- | --- |

Двухфункциональный

Электрический

КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMS-2000 1½”

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 99928D | RMS-2000C |  | клапан дистанционного управления 1½" без аксессуаров |
| (-) | 100012 | RMS-2000B |  | клапан дистанционного управления с глушителем |
| (-) | 100011 | RMS-2000A |  | клапан дистанционного управления с глушителем и ручкой управления |
| (1) | 100013 | RMS-2001 |  | Винт M8 x 80 мм |
| (2) | 100014 | RMS-2002 |  | Поршень, мембрана |
| (3) | 100015 | RMS-2003 |  | Корпус |
| (4) | 100016 | RMS-2004 |  | Мембрана X |
| (5) | 100017 | RMS-2005 |  | Напрявляющий диафрагменный поршень |
| (6) | 100018 | RMS-2006 |  | U-образная прокладка |
| (7) | 100019 | RMS-2007 |  | Винт M10 x 25мм |
| (8) | 100020 | RMS-2008 |  | U-образная прокладка (3 шт.), 1 меняется при помощи ключа X |
| (9) | 100021 | RMS-2009 |  | Солдатик |
| (10) | 100022 | RMS-2010 |  | Клапан |
| (11) | 100023 | RMS-2011 |  | Винт M8 x 30мм |
| (12) | 100076 | RMS-2012 |  | Нижняя крышка |
| (13) | 100025 | RMS-2013 |  | Нижняя прокладка X |
| (14) | 02808D |  |  | Шестигранный ниппель ¼" x ¼" |
| (15) | 01962D |  |  | Шестигранный ниппель ¼" x 1/8” |
| (16) | 94258D |  |  | Соединение ¼" |
| (-) | 100026 | RMS-2015 |  | Ключ |
| (-) | 100027 | RMS-2016 |  | Инструмент для замены поршня |
| (-) | 90060D |  |  | Набор прокладок = X |
| (-) | 90050D |  |  | Набор труб для RMS 2000 |
| (-) | 01993I |  |  | Дренажный клапан |
|  | 90431D |  |  | Шстигранный ниппель 1 ½“ no.280 |
|  | 90430D |  |  | Ниппель1 ½“x1 ¼“ no.245 |
|  | 90461D |  |  | Шестигранный ниппель 1 ¼“ no.280 |
|  | JH07005 |  |  | На запросе |
|  | 100032 |  |  | RMS-2014 особое покрытие |
|  | 100025 |  |  | RMS-2014 прокладка |

клапан дистанционного управления RMS-2000

ВХОДНОЙ КЛАПАН RMS-1500 1½”

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100028 | RMS-1500 |  | Входной клапан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 100018 | RMS-2006 |  | U-образнаяl прокладка |
| (7) | 100019 | RMS-2007 |  | Винт M10 x 25 мм |
| (8) | 100020 | RMS-2008 |  | U-образная прокладка (3 шт.), 1 меняется при помощи ключа X |
| (9) | 100021 | RMS-2009 |  | Солдатик |
| (10) | 100022 | RMS-2010 |  | Клапан |
| (11) | 100023 | RMS-2011 |  | Винт M8 x 30мм |
| (12) | 100076 | RMS-2012 |  | Нижняя крышка |
| (13) | 100025 | RMS-2013 |  | Нижняя прокладка |
| (-) | 100026* | RMS-2015 |  | Ключ |
| (-) | 100027* | RMS-2016 |  | Инструмент для замены поршня |

Входной клапан RMS-1500					Выходной клапан RMS-500

ВЫХОДНОЙ КЛАПАН RMS-500 1½”

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100030 | RMS-500 |  | Выходной клапан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90611D | RMS-500 A |  | Выходной клапан с глушителем |
| (1) | 100013 | RMS-2001 |  | Винт M8 x 80мм |
| (2) | 100014 | RMS-2002 |  | Поршень, мембрана |
| (3) | 100015 | RMS-2003 |  | Корпус |
| (4) | 100016 | RMS-2004 |  | Мембрана |
| (5) | 100017 | RMS-2005 |  | Напрявляющий диафрагменный поршень |
| (6) | 100018 | RMS-2006 |  | U-образнаяl прокладка |
| (7) | 100019 | RMS-2007 |  | Винт M10 x 25 мм |
| (8) | 100020 | RMS-2008 |  | U-образная прокладка (3 шт.), 1 меняется при помощи ключа X |
| (14) | 100032 | RMS-2014 |  | Особое покрытие для RMS-500 |
| (-) | 100026 | RMS-2015 |  | Ключ |
| (-) | 100027 | RMS-2016 |  | Инструмент для замены поршня |

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ RMS-100

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (1) | 90649D | ¾" |  | 7,00 | Шестигранный ниппель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 90739D | RMS-2 |  | 25,30 | Корпус |
| (3) | 90753D | RMS-3 |  | 61,60 | Верхняя крышка |
| (4) | 90752D | RMS-4 |  | 67,10 | Напрявляющий диафрагменный поршень |
| (5) | 90768D | RMS-5 |  |  | Болт 8 x 25 мм |
| (6) | 90767D | RMS-6 |  | 2,24 | Прокладка (2 шт) X |
| (7) | 02808D |  |  | 0,90 | Шестигранный ниппель ¼" x ¼" |
| (8) | 90737D | RMS-8 |  | 168,30 | Клапан |
| (9) | 90461D | 1¼" |  | 2,70 | Шестигранный ниппель No. 280 |
| (10) | 90754D | RMS-10 |  | 13,45 | Нижняя крышка |
| (11) | 90286D | ¼" AA |  | 9,00 | Шаровой клапан |
| (12) | 90764D |  |  | 6,72 | Мембрана X |
| (13) | 90757D | RMS-13 |  | 25,30 | Выхлопной поршень |
| (14) | 90765D | RMS-14 |  | 6,72 | U-образная прокладка (2шт.) X |
| (15) | 90769D | RMS-15 |  |  | Болт 8 x 15мм |
| (16) | 90766D | RMS-16 |  | 1,45 | Уплотнение(3) X |
| (17) | 90755D | RMS-17 |  | 27,50 | Выходной поршень |
| (18) | 90756D | RMS-18 |  | 25,85 | Поршневая втулка |
| (19) | 01993I | ¼" |  | 10,20 | Дренажный клапан |
| (20) | 01962D |  |  | 1,00 | Шестигранный ниппель ¼” x 1/8” |
| (22) | 90740D |  |  | 1,12 | Болт M 8 x 20мм |
| (-) | 90763D |  |  | 27,50 | Набор прокладок RMS = X |
| (-) | 99746D | 1 ¼" |  | 142,00 | Безвозвратный клапан "UK" |

клапан дистанционного управления RMS-100

КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RMM-50

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90109D | RMM-50 B |  | клапан дистанционного управления с глушителем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90212D | RMM-50 C |  | клапан дистанционного управления ½" без аксессуаров |
| (1) | 90137D | ½" x 3/8" |  | Ниппель RMM-1 |
| (2) | 90156D |  |  | Еорпус RMM-2 |
| (3) | 90132D |  |  | Верхняя крышка RMM-3 |
| (4) | 90131D |  |  | Напрявляющий диафрагменный поршень RMM-4 |
| (5) | 93249D | 6 x 65 mm |  | Болт RMM-5 |
| (6) | 90153D |  |  | Прокладка RMM-6 (2шт.) X |
| (7) | 02808D |  |  | Шестигранный ниппель ¼" x ¼" |
| (8) | 90112D |  |  | Клапан RMM-8 |
| (9) | 90304D | ½" No. 280 |  | Шестигранный ниппель |
| (10) | 90133D |  |  | Нижняя крышка RMM-10 |
| (11) | 90286D | ¼" AA |  | Шаровой клапан |
| (12) | 90138D |  |  | Мембрана RMM-12 X |
| (13) | 90136D |  |  | Выходной поршень RMM-13 |
| (14) | 90139D |  |  | U- образная прокладка RMM-14 (2 шт.) X |
| (15) | 90155D | 6 x 15 mm |  | Болт RMM-15 |
| (16) | 90140D |  |  | Уплотнение RMM-16 (3шт) X |
| (17) | 90134D |  |  | Входной поршень RMM-17 |
| (18) | 90135D |  |  | Поршневая втулка RMM-18 |
| (19) | 01993I | ¼" |  | Дренажный клапан |
| (20) | 01962D |  |  | Шестигранный ниппель ¼" x 1/8” |
| (-) | 90159D |  |  | Набор прокладок = x |
| (-) | 24217I |  |  | Поворотный клапан ½“ |
| (-) | 93050D |  |  | Набор труб RMM-50 |
| (-) | 90160D |  |  | RMM-50 глушитель |

клапан дистанционного управления RMM-50

ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ RMS-2000, RMM-50 И RMS-100

| NO. | STOCK NO. | MODEL |  | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90743D | RMS-110 |  | Глушитель для RMS-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90160D | RMM-150 |  | Глушитель для RMM-50 |
| (-) | 05068I |  |  | Глушитель 1“ |
| (1) | 90548D |  |  | Угольник no. 1A 1” |
| (2) | 90744D |  |  | Крышка RMS-110, верх |
|  | 99611D |  |  | Крышка RMM-150, верх |
| (3) | 90745D |  |  | Крышка RMS-110, низ |
|  | 90742D |  |  | Крышка RMM-150, низ |
| (4) | 90746D |  |  | Цилиндр RMS-110 |
|  | 90982D |  |  | Цилиндр RMM-150 |
| (5) | 90747D |  |  | Задвижка RMS-110 |
|  | 100086 |  |  | Задвижка RMM-150 |
| (6) | 90748D |  |  | Гайка M5 RMS-110 |
|  | 03113D |  |  | Гайка M6 |
| (7) | 90749D |  |  | Фильтр внутри RMS-110 |
|  | 99459D |  |  | Фильтр внутри RMM-50 |
| (8) | 01841D | No. 245 |  | Ниппель 1” x 3/4” RMS-110 |
|  | 01852D |  |  | Шестигранный ниппель 3/8” NR RMM-150 |

Глушитель RMS-110 / RMM-150		RME-230/12 Электропанель

ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RME

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 99632D | RME-12 |  | Электропанель 12V электроснабжение |
| (-) | 99509D | RME-24 |  | Электропанель 24V электроснабжение |
| (-) | 90639D | RME-230 |  | Электропанель 230V электроснабжение |
| (-) | 90890D | RME-230/12 |  | Электропанель 230V или 12 V |
| (-) | 90640D | RME |  | Электропанель 230V RLX-E |
| (-) | 90887D | RME-1 |  | Электропанель 230/12V с RLX-E |
| (-) | 90888D | RME-2 |  | Электропанель с RLX-E (бифункциональный) |
| (-) | 90891D | RME-2A |  | Бифункциональная электропанель (без ручки) |
| (-) | 03439D | TIMER |  | Электропанель с таймеров 230V (двухкамерная) |
| (1) | 93126A |  |  | Соленоидный клапан без магнита |
| (1) | 93126D | 12V, 24V or 230V |  | Соленоидный клапан компл. для RME-230/12 и таймер, ¼” |
| (2) | 99634D |  |  | Пульт RME-230/12 |
| (3) | 90124D |  |  | Трансформатор для RME-230/12 |
| (4) | 99699D |  |  | Катушка для RME-230/12 |
| (5) | 99406D |  |  | Клапан без магнита |
| (-) | 100697 |  |  | Выключатель |
| (-) | 100696 |  |  | Пояс с выключателем (песок/воздух) |
| (-) | 99833D |  |  | Катушка M-клапан E-22-012 |
|  | 99698D |  |  | Катушка M-клапан 24V |
| (-) | 99697D |  |  | Катушка для RME-230 |
| (-) | 93138D |  |  | Фланцевый замок |
| (-) | 90941D |  |  | Глушитель |
| (-) | 100073 |  |  | Магнитная верхняя часть 12V |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЧКА RLX-E

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90711D | RLX-E 12V |  | Ручка дистанционного управления со стальным шнуром |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 05801D | RLX-E |  | Ручка дистанционного управления с оранжевым шнуром |
| (-) | 90889D | RLX-E-2 |  | Ручка дистанционного управления двойного назначения |
| (1) | 10573I |  |  | Рычаг ручки |
| (2) | 10568I |  |  | Основа |
| (3) | 10564D |  |  | Рычаг замка |
| (4) | 05778I |  |  | Зажим, стальной шнур выключателя |
|  | 05810I |  |  | Зажим, шнур выключателя |
| (5) | 100085 |  |  | Пружина |
|  | 99289D |  |  | Стальной электрошнур на м |
|  | 99447D |  |  | Оранжевый электрошнур на м |
|  | 99443D |  |  | Электрошнур 10м с соединением |
|  | 94181D |  |  | Электрошнур 20м с соединением |
|  | 94182D |  |  | Электрошнур 40м с соединением |
| (6) | 99156D |  |  | Выключатель со стальным электрошнуром |
| (6) | 05813D |  |  | Выключатель с электрошнуром (оранжевый) |
| (6) | 90218D |  |  | Выключатель с электрошнуром и соединением M |
| (6) | 94346D |  |  | Выключатель без электрошнура |
| (6) | 99193D |  |  | Выключатель с электрошнуром для двойного назначения |
| (7) | 05814I |  |  | Винт 8/32 x ¾” |
| (8) | 05815I |  |  | Гайка 8/32” |
| (9) | 05816I |  |  | Шайба |
| (10) | 05817I |  |  | Винт 3/16 x 1 ¼” |
| (11) | 05818I |  |  | Винт 4/40 x ¼" |
| (12) | 90147D |  |  | Соединение M 12 V |
| (12) | 90150D |  |  | Соединение F 12 V |

Ручка дистанционного управления RLX-E

РУЧКА RLX-III

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100707 | RLX-III |  | RLX-III ручка управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99171D | RLX-III |  | RLX-III-ACS ручка двойнлгл назначения |
| (1) | 100708 |  |  | Ручка |
| (2) | 100709 |  |  | Основа |
| (3) | 10564D |  |  | Рычаг замка |
| (4) | 100701 |  |  | Основная часть клапана |
| (5) | 100085 |  |  | Пружина |
| (6) | 05815I |  |  | Гайка 8/32“ |
| (7) | 05816I |  |  | Шайба |
| (8) | 05817I |  |  | Винт |
| (9) | 01962D |  |  | Шестигранный ниппель 1/8“ x ¼“ |
| (10) | 02139D |  |  | Шестигранный ниппель 1/8“ |
| (10) | 02010D |  |  | Переходник ¼ x 1/8“ no.241 |
| (-) | 100710 |  |  | Поршень V2A |
| (-) | 100711 |  |  | Уплотнение |
| (-) | 100712 | M10x1 |  | Винт |
| (-) | 100713 | M4x8 |  | Винт |
| (-) | 100714 | M4x4 |  | Винт |
| (-) | 700715 |  |  | Резиновый грибок |
|  | 02195I |  |  | Нейлоновая проволока |
| (-) | 99172D |  |  | ACS выключатель |

Воздушная ручка управления RLX III

РУЧКА ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100000 |  |  | Ручка пневмораспределителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РУЧКА RLX-II

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 10565D | RLX-II |  | RLX-II Ручка управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 10573I |  |  | Рычаг ручки |
| (2) | 10568I |  |  | Основа |
| (3) | 10564D |  |  | Рычаг замка |
| (4) | 10562I |  |  | Воздушный адаптер |
| (5) | 100085 |  |  | Пружина |
| (6) | 05815I |  |  | Гайка 8/32" |
| (7) | 05816I |  |  | Шайба |
| (8) | 05817I |  |  | Винт 3/16” x 1 ¼” |
| (9) | 05819I |  |  | Винт 8/32” x 1" |
| (10) | 05818I |  |  | Винт 4/40” x ¼" |
| (11) | 22675I |  |  | Резиновый грибок |
| (12) | 10563I |  |  | Прокладка |
| (13a) | 90871D | 1,3 mm |  | Шестигранный ниппель 1/8" x 1/8" |
| (13b) | 02010D |  |  | Ниппель 1/8 x ¼” |
| (14) | 05814I |  |  | Винт 8/32” x ¾” |
| (15) | 01962D |  |  | Ниппель 1/8" x ¼"no 245 |
| (16) | 02195I |  |  | Нейлоновая проволока |

RLX-II

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-50 (желтый)

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 10518D | PACKAGE A-50 |  | APOLLO-50, наружные пленки 50шт., дробеструйный костюм No. 52, перчатки, дыхательный фильтр CPF-20R и 20м шланга подающего воздух. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 10522D | APOLLO-50 |  | Шлем с воздушным клапаном |
| (-) | 10524D | APOLLO-50/CC |  | Шлем с климатическим контролем |
| (-) | 10523D | APOLLO-50/AC |  | Шлем с воздушным кондиционером |
| (1) | 100042 |  |  | Воздушный регулятор с ремнем |
| (-) | 100074 |  |  | Воздушный регулятор без ремня |
| (2) | 04410I | AC |  | Кондиционер воздуха |
| (3) | 04411I | CC |  | Климатически контроль |
| (5),(6) | 90381D | 10 m |  | Шланг подающий воздух 9мм с соединением |
|  | 90073D | 20 m |  | Шланг подающий воздух 9мм с соединением |
|  | 90075D | 40 m |  | Шланг подающий воздух 9мм с соединением |
| (7) | 90899D | 9 mm |  | Соединение 9мм |
| (8) | 90172D | 9 mm |  | Фитинг на фоздушный шланг |
| (9) | 04452D |  |  | Прокладка для внутренних пленок |
| (10) | 10538I | 5 pcs. |  | Внутренние пленки |
| (11) | 94228D | 25 pcs. |  | Средние пленки |
| (12) | 10531I | 25 pc. |  | Наружные пленки |
| (13) | 10530D |  |  | Рамка |
| (14) | 08892I |  |  | Подшлемник |
| (15) | 90331D |  |  | Нейлоновый фартук |
|  | 100577 |  |  | Кожаный фартук |
|  | 94291D |  |  | Кожаный фартук с ремнем крепления |
| (16) | 04460I |  |  | Крепление на подбородке |
| (17) | 90130D |  |  | Дыхательный шланг 9мм x 0,75 fдля A-100 |
| (18) | 94260D |  |  | Внутренний воротник |
| (19) | 04371I |  |  | Пенный фильтр |
| (20) | 04370I |  |  | Прокладки 6шт для 08864I |
| (21) | 04430I |  |  | Ремень для воздушного клапана управления |
| (22) | 10534I |  |  | Фартук с креплением |
| (23) | 04368I |  |  | Зажим |
| (26) | 04369I |  |  | Звукоизоляция |
| (27) | 01030D |  |  | Соединение для воздушного шланга |
| (-) | 90084D |  |  | Хомут 15-17 для воздушного шланга |
| (-) | 100586 |  |  | Хлопковый капюшон |
| (-) | 100380 | пара |  | Затычки для ушей |
| (-) | 100723 |  |  | Звукоизоляция |
| (-) | 10494D |  |  | Внутренняя оболочка Apollo |
| (-) | 04515I |  |  | Дополнительная рамка |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАМКИ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (24) | 04515I |  |  | Дополнительная рамка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 04517I | 165 x 80 x 3 mm |  | Внутренние пленки |
| (2) | 04511D |  |  | Прокладка для внутренних линз |
| (3) | 04518I | 179 x 94 |  | Наружные пленки 25 шт. |
| (4) | 04510I |  |  | Прокладки для наружных пленок |
| (5) | 04512I |  |  | Рамка |
| (6) | 04449I |  |  | Зажим |
| (25) | 04507D | 176 x 92 x 3 mm |  | Стекло для рамки |

Заменяемые части Apollo-50

Запчасти для дополнительной рамки

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-60 (красный)

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 10513D | PACKAGE A-60 |  | Includes APOLLO-60, наружные пленки 50шт., дробеструйный костюм No. 52, перчатки, дыхательный фильтр CPF-20R и 20м шланга подающего воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 10505D | APOLLO-60 |  | Шлем с воздушным клапаном |
| (-) | 100826D | APOLLO-60 |  | Шлем с кожаным фартуком |
| (-) | 10509D | APOLLO-60/CC |  | Шлем с климатическим контролем |
|  | 10508D | APOLLO-60/AC |  | Шлем с воздушным кондиционером |
| (1) | 100042 |  |  | Воздушный клапан управления с ремнем |
|  | 100074 |  |  | Воздушный клапан управления без ремня |
| (2) | 04410I | AC |  | Кондиционер воздуха |
| (3) | 04411I | CC |  | Климатический контроль |
| (5), (6) | 90381D | 10 m |  | Шланг подающий воздух 9мм с соединением |
|  | 90073D | 20 m |  | Шланг подающий воздух 9мм с соединением |
|  | 90075D | 40 m |  | Шланг подающий воздух 9мм с соединением |
| (7) | 90899D | 9 mm |  | Соединение |
| (8) | 90172D | 9 mm |  | Фитинг для дыхательного шланга |
| (9) | 04452D |  |  | Прокладка для внутренних пленок |
| (10) | 04367I | 5 Pcs. |  | Внутренние пленки WSH-15 |
| (11) | 04373I | 25 Pcs. |  | Средние пленки WSH-16 |
| (12) | 100308 | 6 Pcs. |  | Наружные пленки |
|  | 04361I | 25 Pcs. |  | Наружные пленки 0,020” |
| (13) | 08741D |  |  | Рамка |
| (14) | 08892I |  |  | Подшлемник |
| (15) | 04435D |  |  | Нейлоновый фартук |
|  | 100577 |  |  | Кожаный фартук |
|  | 94291D |  |  | Кожаный фартук с ремнем крепления |
| (16) | 04460I |  |  | Крепление на подбородке |
| (17) | 90130D |  |  | Дыхательный шланг 9мм x 0,75 для A-100 |
| (18) | 94260D |  |  | Внутренний воротник (кожаный фартук) |
|  | 08740I |  |  | Внутренний воротник (нейлоновый фартук) |
| (19) | 04381I |  |  | Фильтр для Apollo |
| (20) | 04370I |  |  | Прокладки 6шт для 08864I |
| (21) | 04430I |  |  | Ремень для воздушного клапана управления |
| (22) | 10534I |  |  | Фартук с креплением |
| (23) | 04368I |  |  | Зажим |
| (26) | 04369I |  |  | Звукоизоляция |
| (27) | 01030D |  |  | Соединение для воздушного шланга |
| (-) | 90084D |  |  | Зажим 15-17 |
| (-) | 10492D |  |  | Внешняя оболочка |
| (-) | 100586 |  |  |  | Хлопковый капюшон |
| (-) | 100380 | Pair |  |  | Затычки для ушей |
| (-) | 100723 |  |  |  | Звукоизоляция |
| (-) | 04515I |  |  |  | Дополнительная рамка |
| (-) | 10494D |  |  |  | Внутренняя оболочка Apollo |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАМКИ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (24) | 04515I |  | 168.00 | Дополнительная рамка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 04517I | 165 x 80 x 3 mm | 4.80 |  |
| (2) | 04511D |  | 18.60 | Внутренние пленки |
| (3) | 04518I |  |  | Прокладка для внутренних линз |
| (4) | 04510I |  | 2.40 | Наружные пленки 25 шт. |
| (5) | 04512I |  | 58.80 | Прокладки для наружных пленок |
| (6) | 04449I |  | 1.92 | Рамка |
| (25) | 04507D | 176 x 92 x 3 mm | 1.92 | Зажим |
|  |  |  |  | Стекло для рамки |

Заменяемые части для Apollo-60

Запчасти для дополнительной рамки

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-600 (красный)

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 24314D | SAFETY-BLAST-PAKET A-600 CE |  | Apollo 600 CE с ACV и фартуком, дробеструйный костюм размера 52, кожаные перчатки (CE) дыхательный шланг 9мм x 20м защитное быстроразъемное соединение, пленки 25шт, CPF 20 R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24313D | A-600 CE COMPL. WITH 5M HOSE |  | ACV , фартук и 5м шланга с защитным быстроразъемным соединением. |
|  | 24243D | BLAST-HOOD A-600 KOMPL. |  | ACV и фартук |
|  | 24315D | BLAST-HOOD A-600 CE W. LETHERCAPE |  | ACV и кожаный фартук, не CE |
| 1 | 23800A |  |  | Корпус шлема |
| 2C | 04491I |  |  | Звукоизоляция (п) |
| 2D | 04492I |  |  | Звукоизоляция (л) |
| 2H | 23815D |  |  | APL-600 фартук |
| 2H | 24310D |  |  | Кожаный фартук A-600 с шнурами |
| 2H1 | 08740I |  |  | Шейный манжет для A-60 и A-600 |
| 2I | 04460I |  |  | Крепление на подбородке |
| 2J | 23806I |  |  | Подшлемник A-600 |
| 2J1 | 23821I |  |  | Пластиковый подшлемник A-600 |
| 2L | 23801D |  |  | Ремень для фартука APL 600 компл |
| 2M | 23819D |  |  | APL 600 Рамка |
| 2N | 24308D |  |  | Внутренние пленки для A-600 (5шт) |
| 2P | 24012D |  |  | A-600 рамка (компл) |
| 2P2 | 23812D |  |  | Рамка А-600 |
| 2Q | 23805I |  |  | Винь A-600 |
| 2R | 08924I |  |  | Гайка для APOLLO |
| 2W | 04373I |  |  | Промежуточные пленки 25 шт для APOLLO 600 |
| 2Z | 90266D |  |  | Держатель для крепления на подбородке |
| 2AA | 23805I |  |  | Винт A-600 |
| 2AB | 23817I |  |  | Шайба |
| 50 | 100913 |  |  | A-600 Индикатор (компл) |
| 50 | 100915 |  |  | A-600 Индикатор |
| 51 | 100914 |  |  | Дыхательный шланг 9мм (черный) |
| 52 | 100917 |  |  | A-600 Фитинги |
| 53 | 24263D |  |  | Кожух для дыхательного шланга 9мм |
| 54 | 01030D |  |  | Пластиковое соединения для шланга NPTF для APOLLO |
| 55 | 100042 |  |  | Подрывной клапан |
| 55 | 100074 |  |  | Воздушный регулятор без ремня |
|  | 04381I |  |  | Набор фильтров APOLLO |
| 56 | 100421 |  |  | Воздушный шланг 9MM 5 M (опрессованый) |
| 56 | 100406 |  |  | Воздушный шланг 10M (опрессованый) |
| 56 | 100404 |  |  | Воздушный шланг 20M (опрессованый) |
| 56 | 100405 |  |  | Воздушный шланг 9 MM X 40M (опрессованый) |
|  | 100403 |  |  | Соединение 9MM |
|  | 24312D |  |  | Ниппель 1/4" FM |
|  | 100410 |  |  | Ниппель 1/4" M |
|  | 100409 |  |  | Ниппель для воздушного шланга 9мм |
|  | 100380 |  |  | Затычки для ушей |
|  | 100586 |  |  | Капюшон (полипропелен) |

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-100 (зеленый)

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90373D | PACKAGE A-100 |  | APOLLO-100, наружные пленки 25шт, костюм для дробеструйщика No. 52, перчатки, дыхательный фильтр CPF-20 R с 20м шданга подающего воздух. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 21045D | APOLLO-100 |  | Шлем Apollo-100 |
| (-) | 21046D | APOLLO-100/AC |  | Шлем с кондиционером воздуха |
| (-) | 21047D | APOLLO-100/CC |  | Шлем с климатическим контролем |
| (-) | 90296D | APOLLO-100 |  | Шлем с кожаным фартуком и воздушный клапан управления (новый) |
| (1) | 90295D |  |  | Винт |
| (2) | 90041D |  |  | Гайка |
| (3) | 20976D |  |  | Рамка |
| (3A) | 90291D* |  |  | Внешняя прокладка |
| (4) | 21042I | 25 Pcs., 180 x 124mm |  | Наружные пленки |
| (5) | 21043I | 179 x 129 x 2 mm |  | Средние пленка (пластиковый) |
| (-) | 90290D | 179 x 129 x 3 mm |  | Средние пленки (стекло) |
| (6) | 21044I | 170 x 120 x 3 mm |  | Внутренние пленки |
| (7) | 99996D |  |  | Внутренняя прокладка |
| (8) | 08892I |  |  | Подшлемник |
| (9) | 04460I |  |  | Крепление на подбородке |
| (9A) | 90266D* |  |  | Держатель для крепления на подбородке |
| (9B) | 90267D* |  |  | Винт для крепления на подбородке |
| (10) | 04430I |  |  | Ремень |
| (11) | 90331D |  |  | Нейлоновый фартук |
| (-) | 100577 |  |  | Кожаный фартук |
| (-) | 94291D |  |  | Кожаный фартук с креплением |
| (12) | 90268D |  |  | Воздушный индикатор |
| (13) | 94260D |  |  | Внутренний воротник |
| (14) | 90270D |  |  | Глушитель |
| (15) | 04370I |  |  | Прокладки (6ши) |
| (16) | 01030D |  |  | Ниппель 3/4” NPTF |
| (17) | 90084D | 9 mm |  | Хомут для шланга подачи воздуха |
| (18) | 90130D | 9 mm x 0,75 m |  | Шланг подачи воздуха (полностью) |
| (19) | 100074 |  |  | Клапан контроля воздуха без ремня (новый) |
| (-) | 100042 |  |  | Клапан контроля воздуха с ремнем (новый) |
| (20) | 04410I |  |  | Кондиционер воздуха |
| (-) | 04411I |  |  | Климатический контроль |
| (21) | 10534I |  |  | Подшлемник |
| (22) | 20975D |  |  | Корпус |
| (25) | 90733D |  |  | Фиксатор для рамы |
| (26) | 90783D |  |  | Крепитель для резиновых застежек |
| (26a) | 90784D |  |  | Винт для резиновых застежек, длинные |
| (26b) | 90294D |  |  | Винт для резиновых застежек, короткие |
| (-) | 90339D | 179 x 129 |  | Решето для рамки |
| (-) | 100586 |  |  | Хлопковый капюшон |
| (-) | 100380 | Pair |  | Затычки для ушей |
| (-) | 100723 |  |  | Звукоизоляция |
| (-) | 24233D |  |  | Резиновый капюшон A-100 |
| (-) | 23801D |  |  | Ремни для фартука на А-600 компл |

Заменяемые части для Apollo 100

CLEMCO ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ APOLLO-100 CE (зеленый)

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100420 | Apollo-100 CE kompl. With 5m hose |  | Шлем Apollo-100 CE включает: - 100419 дробеструйный шлем Apollo-100 CE с клапаном контроля воздуха и фартуком - 100421 5м дыхательного шланга 9мм с соединением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 100422 | SAFETY-BLAST-PAKET A-100 CE CE conforming |  | Набор безопасности Apollo-100 CE включает: - 100419 дробеструйный шлем Apollo-100 CE с клапаном контроля воздуха и фартуком - 08921D дробеструйный костюм размер 52 - 02243D кожаные перчатки, пара, CE - 100404 9мм дыхательный шланг 20м с соединением и защитным уплотнением - 21042I наружные линзы ( 25 шт в упак) - 03580 фильтр для дыхания CPF-20R |
| (-) | 100419 | Blast Hood A-100 CE, compl |  | дробеструйный шлем Apollo-100 CE с клапаном контроля воздуха и фартуком без оборудования, не CE |
| (-) | 24264D | A-100 CE ASSY with rubber-hood |  | С резиновым чехлом, ACV, фартуком и 5м дыхательного шланга с быстроразъемными соединениями |
| (-) | 100919 | Blast Hood A-100 CE for Defender |  | Совместимый с костюмом Defender |
| (1) | 90295D |  |  | Крепежные шурупы |
| (2) | 90041D |  |  | Гайка |
| (3) | 20976D |  |  | Рама |
| (3A) | 90291D |  |  | Внешняя прокладка |
| (4) | 21042I |  |  | Наружные пленки |
| (5) | 21043I |  |  | Промежуточные пленки (пластиковые) |
| (6) | 21044I |  |  | Внутренние пленки |
| (7) | 99996D |  |  | Внутрення прокладка для рамки |
| (8) | 08892I |  |  | Подшлемник |
| (9) | 04460I |  |  | Крепление на подбородке |
| (9A) | 90266D |  |  | Держатель для крепления на подбородке |
| (9B) | 90267D |  |  | Винт для крепления на подбородке |
| (10) | 04430I |  |  | Ремень |
| (11) | 90331D |  |  | Нейлоновый фартук |
| (13) | 94260D |  |  | Воротник |
| (15) | 04370I |  |  | Прокладки (6 шт) |
| (16) | 01030D |  |  | Ниппель ¾” NPTF |
| (17) | 90084I |  |  | Хомут для шланга подачи воздуха |
| (18) | 90130D |  |  | Шланг подачи воздуха (полностью) |
| 19B | 100042 |  |  | Подрывной клапан |
| 19B | 100074 |  |  | Дыхательный клапан без ремня |
| (21) | 10534I |  |  | Бандаж |
| (22) | 20975D |  |  | Корпус шлема |
| (23) | 100065 |  |  | Резиновые крепления на рамке |
| (25) | 90733D |  |  | Фиксатор для рамы |
| (26) | 90783D |  |  | Крепитель для резиновых застежек |
| (27) | 100362 |  |  | Воздушный индикатор |
| (28) | 100364 |  |  | Шланг A-100 CE |
| (29) | 100365 |  |  | Уплотнения для A-100 CE |
| (-) | 100403 |  |  | Соединение 9мм, CE |
| (-) | 100421 |  |  | 5м дыхательного шланга 9мм с соединением и защитным уплотнением, CE |
| (-) | 100406 |  |  | 10м дыхательного шланга 9мм с соединением и защитным уплотнением, CE |
| (-) | 100404 |  |  | 20м дыхательного шланга 9мм с соединением и защитным уплотнением, CE |
| (-) | 100405 |  |  | 40м дыхательного шланга 9мм с соединением и защитным уплотнением, CE |
| (-) | 100409 |  |  | Быстроразъемный ниппель, 9мм |
| (-) | 100410 |  |  | Быстроразъемный ниппель ¼“ |
|  | 24312D |  |  | Быстроразъемный ниппель ¼“FM |
|  | 100586 |  |  | Капюшон |
|  | 100308 |  |  | Упаковка пленок 6 шт для A-60 |
|  | 100723 |  |  | Защита слуха |
|  | 24233D |  |  | Резиновый капюшон A-100 |
|  | 23801D |  |  | Ремни для фартука на А-600 компл |

ДРОБЕСТРУЙНЫЙ ШЛЕМ COMMANDER

| NO. | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 100514 |  |  | Дробеструйный шлем Commander (кожаный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100515 |  |  | Дробеструйный шлем Commander (нейлон) |
| 100517 |  |  | Кожаный фартук Commander (160270) |
| 100516 |  |  | Нейлоновый фартук Commander (160231) |

ДРОБЕСТРУЙНЫЕ КОСТЮМЫ

| NO. | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 93201D | No. 46 |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 90021D | No. 48 |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 08920D | No. 50 - S |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 08921D | No. 52 - M |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 08922D | No. 54 - L |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 08923D | No. 56 - XL |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 94280D | No. 58 - XXL |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 99297D | No. 60 - XXX |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 100724 | No. 62 – XXXX |  | Дробеструйный костюм (частично кожаный) |
| 99675D | No. 48 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 99294D | No. 50 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 94281D | No. 52 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 99163D | No. 54 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 99164D | No. 56 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 99295D | No. 58 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 99296D | No. 60 |  | Дробеструйный костюм (кожаный) |
| 99162D | No. 48 |  | Штаны (частично кожаные) |
| 99512D | No. 50 |  | Штаны (частично кожаные) |
| 99513D | No. 52 |  | Штаны (частично кожаные) |
| 99514D | No. 54 |  | Штаны (частично кожаные) |
| 99515D | No. 56 |  | Штаны (частично кожаные) |
| 99170D | No. 48 - 56 |  | Штаны (кожаные) |
| 99161D | No. 48 |  | Куртка (частично кожаная) |
| 99518D | No. 50 |  | Куртка (частично кожаная) |
| 99519D | No. 52 |  | Куртка (частично кожаная) |
| 99520D | No. 54 |  | Куртка (частично кожаная) |
| 99521D | No. 56 |  | Куртка (частично кожаная) |
| 99169D | No. 48 - 56 |  | Куртка (кожаная) |
| 99386D | No. 52 - 56 |  | Спецодежда (хлопок) |
| 02243D | GL - 90 |  | Кожаные перчатки (1 пара) |
| 99738D | No. 39 - 47 |  | Обувь для дробеструйщика |

Другие размеры или костюмы по запросу.

ЗАЩИТНЫЙ ДРОБЕСТРУЙНЫЙ КОСТЮМ

| NO. | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 100921 |  |  | A-100 CE костюм DEFENDER (размер M) |
| 100922 |  |  | A-100 CE костюм DEFENDER (размер L) |
| 100785 |  |  | DEFENDER (M) |
| 100786 |  |  | DEFENDER (L) |
| 100930 |  |  | Перчатки NEOTEX 340 (пара) |
| 100929 |  |  | Ремкомплект для DEFENDER |

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 04411I |  |  | Трубка контроля климата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 08973I |  |  | Сетчатый фильтр AC |
| (2) | 94262D |  |  | Быстроразъемный ниппель 1/4” I для соединения |
| (4) | 08981I |  |  | Тепловой счеток |
| (-) | 04430I |  |  | Ремень |
| (-) | 08846I |  |  | Охлождающий venturi |
| (-) | 08845I |  |  | Набор прокладок |
| (-) | 01030D |  |  | Наконечник для шланга (пластик) |
| (-) | 24312D |  |  | Ниппель 1/4“ FM |

Climate Control Tube  						Cool Air Tube

КОНДИЦИОНЕР

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 04410I |  |  | Кондиционер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 08973I |  |  | Сетчатый фильтр AC |
| (2) | 94262D |  |  | Быстроразъемный ниппель 1/4” I для соединения |
| (4) | 04430I |  |  | Ремень |
| (5) | 08981I |  |  | Тепловой счеток |
| (-) | 08870I |  |  | Набор прокладок |
| (-) | 08871I |  |  | Охлождающий venturi |
| (-) | 01030D |  |  | Наконечник для шланга (пластик) |
|  | 04381I |  |  | Фильтра для Apollo |
| (-) | 24312D |  |  | Ниппель ¼“ FM safety |

ФИЛЬТР ДЛЯ ДЫХАНИЯ CPF-20 С 1 ВЫХОДОМ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 03580D | CPF-20 R |  | Дыхательный фильтр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03579D | CPF-20 |  | CPF-20 дыхательный фильтр без картриджа |
| (1) | 03547I | CPF-8 |  | Картридж для фильтра |
| (2) | 94186D | M 8 x 25 mm |  | Пружина |
| (3),(8), (11) | 03515D | ½” |  | Шайба |
| (4) | 90030D | M 8 |  | Гайка |
| (5) | 01993I | ¼” |  | Дренажный клапан |
| (6) | 03557D |  |  | Кронштейн |
| (7) | 01701D | 1” |  | Пробка |
| (9) | 03511I | ½” |  | Гайка |
| (10) | 03559I |  |  | Прокладка |
| (12) | 03561I |  |  | Уплотнение |
| (13) | 90792D | 1” - 3/8” |  | Втулка |
| (14) | 01020D | 3/8” |  | Шестиугольный ниппель |
| (15) | 03594A | CPF-20 |  | Регулятор давления без измерителя |
| (16) | 94257D | KAG-3/8” |  | Воздушное соединение |
| (17) | 99196D | ¼”, 8 bar |  | Рельефный клапан давления |
| (18) | 00549D | 3/8” A |  | Соединение |
| (19) | 03567D | 3/8” AAI |  | T-образный перехлдник |
| (20) | 03528D | 3/8” |  | Втулка |
| (21) | 94272D | ¼” H |  | Монометр CPF-20 |
| (22) | 03584I | CPF-20 |  | Крышка |
| (23) | 03545I |  |  | Болт с резьбой |
| (24) | 03575I |  |  | Основная часть фильтра |
| (25) | 100630 |  |  | Ручка |
|  | 94230D |  |  | Соединяющий шланг 2м, от RMS до CPF |

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР CPF-80 С 4 ВЫХОДАМИ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 03527D | CPF-80 |  | Полностью дыхательный фильтр, 4 выхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 03547I | CPF-8 |  | Картридж для фильтра |
| (2) | 94186D | M 8 x 25 |  | Пружина |
| (3),(8), (11) | 03515D | ½“ |  | Шайба |
| (4) | 90030D | M 8 |  | Гайка |
| (5) | 01993I | ¼“ |  | Дренажный клапан |
| (6) | 03557D |  |  | Шайба |
| (7) | 01701D | 1“ |  | Пробка |
| (9) | 03511I | ½“ |  | Гайка |
| (10) | 03559I |  |  | Прокладка |
| (12) | 03561I |  |  | Уплотнение |
| (17) | 99196D | ¼“. 8 bar |  | Рельефный клапан давления |
| (18) | 00549D | 3/8“ A |  | Соединение |
| (21) | 94272D | ¼“ H |  | Регулятор CPF-20 |
| (23) | 03545I |  |  | Болт с резьбой |
| (24) | 03575I |  |  | Основная часть фильтра |
| (25) | 100630 |  |  | Ручка |
| (26) | 01020D | 1 - ½“ |  | Шестиугольный ниппель |
| (27) | 22976I |  |  | Крышка CPF-80 |
| (28) | 100629 |  |  | Распределитель CPF-80 |
| (29) | 100632 | 1 – ½“ |  | Ниппель |
| (30) | 100631 | G ½“ |  | Регулятор давления |
| (31) | 90002D |  |  | Воздушное соединение KAG-12 ½“ |
|  | 94230D |  |  | Соединяющий шланг 2м, от RMS до CPF |

Заменяемые части CPF-20 и CPF-80

Фильтр для дыхания CPF - 80

АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HSP-20

| No. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100670 |  |  | Аппарат для беспылевой очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 90256D | ½“ HMS |  | Влагоотделитель |
| (2) | 99406D | 3/2-Wege-Ventil |  | Клапан без магнита |
| (3) | 10709D | ½“ |  | Регулятор давления |
| (3) | 100893 | ½“ |  | Ремкомплект для регулятора давления ½“ (10709D) |
| (-) | 100061 | ¼“ |  | Регулятор давления с датчиком |
| (4) | 01243D | MP-2 |  | Клапан рop up с внешним рукавом ¼“ |
| (4) | 100747 | MP-2 |  | Втулка для MP-2 |
| (5) | 01245D | MP-5 |  | Уплотнение |
| (-) | 90251D |  |  | Прокладка 1028.1628 |
| (-) | 100680 | 32-50 |  | Хамут для шланга |
| (-) | 90077D | 25-40 |  | Хамут для шланга |
| (6) | 02512I | ½“ |  | Выходной клапан TLR |
| (7) | 04301D | 19 x 7 mm (1m) |  | Шланг |
| (8) | 01241D | ½“ |  | Шаровой клапан |
| (9) | 99555D | SA ½“ |  | Дозирующий клапан |
| (-) | 90095A |  |  | Прокладка |
| (10) | 90662D |  |  | Внутренняя часть сита 1628,1648 |
| (12, 13) | 100679 |  |  | Быстроразъемный клапан для всасывающего шланга |
| (14) | 04257D |  |  | Дробеструйный шланг 13 x 7,5мм |
| (-) | 93236D | HEP-0 |  | Соплодержатель с резьбой ¾“ |
| (-) | 90269D | NHP-0 |  | Соплодержатель с контракторной резьбой |
| (15) | 100677 |  |  | Всасывающий шланг PVC 41мм |
| (16) | 100457 | ECBH-50 |  | Всасывающая головка |
| (17) | 06266Z | 3-Wege |  | Нижний клапан |
| (19) | 12475A | 1/8“ |  | Шланг PVC |
| (20) | 100671 | Typ GS2078 GI |  | Индустриальный пылесос „Starmix“ |
| (20) | 100768 |  |  | Очиститель фильтра-картриджа HSP-20 |
| (20) | 100767 |  |  | Мешок для пыли HSP-20 |
| (21) | 100149 |  |  | Замок |
| (26) | 90002D | KAG-12 |  | Воздушное соединение |
| (27) | 24217I | ½“ |  | Безвозвратный клапан ½” |
| (28) | --- |  |  | Всасывающий шланг из вакуумного очистителя |
| (-) | 90789D | ¾“ |  | T-образный переходник No 130 |
| (-) | 90004D | ½“ |  | T-образный переходник No 130 |
| (-) | 90305D | ½“ |  | Угольник No 3 |
| (-) | 90303D | ½“ |  | Угольник No 2A |
| (-) | 90494D | ½“ |  | Ниппель No 341 |
| (-) | 90304D | ½“ |  | Шестиугольный ниппель No 280 |
| (-) | 02025D | MS ¼“ |  | T-образный переходник NO 130 |
| (-) | 02808D | MS ¼“ |  | Шестиугольный ниппель |
| (-) | 90078D | 11-13 |  | Хамут |
| (-) | 100672 |  |  | Колесо |
| (-) | 100673 |  |  | Управляемое колесо с замком |
| (-) | 90080D | Länge 5 mtr. |  | Шланг управления |
| (-) | 100832 |  |  | Прокладка |

Запчасти для  HSP-20

## Dust Free Blast Machine HSP-20

АППАРАТ ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ HS-200 P-1

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 99954D | HS-200 P-1 |  | Аппарат для беспылевой очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 90545D | HMS |  | Влагоотделитель |
| (2) | 100028 | RMS-1500 |  | Впускной клапан в сборе |
| (3) | 10711Z |  |  | Вспомогательный клапан давления 1 ½“ |
|  | 100061 |  |  | Регулятор ¼“ |
| (4) | 02321D | P-2 |  | Клапан Pop-up со стержнем |
| (5) | 02325D | P-5 |  | Уплотнение |
| (6) | 03371I |  |  | Диафрагменный выходной клапан 1“ |
| (7) | 100047 | 1" |  | Шланг с SKG-25 |
| (8) | 02397D | 1¼" |  | Шаровой клапан |
| (9) | 99926D | SA-1¼" |  | Дозирующий клапан |
| (-) | 100046 |  |  | Прокладка лоя отделителя |
| (10) | 99802D |  |  | Сито HSP |
| (11) | 99801D |  |  | Ловушка для пыли |
| (12) | 99702D | 2" |  | Быстроразъемный ниппель |
| (13) | 99180D | 2" |  | Соединение |
| (14) | 04351D | 10 m |  | Дробеструйный шланг 19 x 7мм |
| (-) | 04305D | 10 m |  | Дробеструйный шланг 25 x 7мм |
| (15) | 90067D | 2" |  | Всасывающий шланг |
| (16) | 94342D1 | EDBH-90-I |  | Головка для беспылевой очистки без сопла |
|  | 99942D | EDBH-70 |  | Головка для беспылевой очистки с соплом |
| (17) | 100707 |  |  | Ручка RLX-III |
| (18) | 99172D | ACS |  | 3-ходовой золотник |
| (19) | 90734D | 10 m |  | Сдвоенный шланг управления |
| (20) | 99665D |  |  | Ваакумный продюссер |
| (21) | 99762D |  |  | Замок |
| (22) | 99200D |  |  | Специальный фильтр ZP-P-15-8 |
| (23) | 90953D |  |  | Картридж для фильтра |
| (24) | 99946D |  |  | Вместилище для пыли |
| (25) | 99769D | ¼" |  | Регулятор давления |
| (26) | 90024D | N460S |  | Ниппель |
| (27) | 99633D |  |  | Безвозвратный клапан с резиновым шариком |
| (28) | 90067D |  |  | Всасывающий шланг 2” PUR-SH 2” |
| (29) | 90023D |  |  | Рельефный воздушный клапан 1” |
| (30) | 99801D |  |  | Сепаратор HSP |
| (-) | 99096D |  |  | T-образный переходник |
| (-) | 90038D | 46/32 |  | Ниппель NW 32 |
| (-) | 99641D | SK-51 |  | Хамут |
| (-) | 99767D |  |  | Колесо |
| (-) | 99766D |  |  | Управляемое колесо с тормозом |
| (-) | 99179D | 2” |  | Ниппель |
| (-) | 99676D | 10 m |  | Набор шлангов ==> 10м всасывающего шланга 2" PU 10м дробеструйного шланга 25 x 7мм или 19 x 7мм 10м сдвоенного шланга с соединениями |
| (-) | 99948D |  |  | T-образный переходник (дозирующий клапан) |
| (-) | 100198 |  |  | Соединение 2” ID |
| (-) | 06149I |  |  | Мембрана TLR |
| HS-200 P-1 with electro-pneumatic controls on enquiry. |  |

Заменяемые части HS 200P-1

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 50 ДЛЯ HSP-20

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100457 | EDBH-50 |  | Головка для беспылевой очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 100457A | EDBH-50 |  | Только головка |
| (1) | 100459 |  |  | Плоская щетка EDBH-50 |
| (-) | 93071D | M6x10 |  | Угольник |
| (2) | 94211D | CB-3/25, 4,5mm |  | Бор-карбидовое сопло |
| (3) | 99943D | TC für EDBH-50 |  | Воздушная форсунка |
| (4) | 100476 |  |  | Защитная резина |

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ EDBH 50

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A1 | 100459 | EDBH-50 |  | Плоская щетка для EDBH-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100476 |  |  | Резиновая часть EDBH-50 |
| B | 100988 |  |  | Адаптер для EDBH-50 |
| B1 | 90528D |  |  | Балванка E-1095 |
| B2 | 00755I |  |  | Насадка для внешних углов E-1090 |
| B3 | 90526D |  |  | Щеточный адаптер E-2091 |
| B4 | 00756I |  |  | Рифленная насадка E1091 |
| B5 | 007581 |  |  | Насадка для внутренних углов E-1093 |
| B6 | 00759I |  |  | Плоскогубая насадка-1094 |
| B7 | 90527D |  |  | Угловая щетка E-2093 |
|  | 03080D |  |  | Набор угольников 5 MM |

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 70

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 99942D | EDBH-70 |  | Головка для беспылевой очистки с соплом (новая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100771 |  |  | Всасывающая головка с CB-соплом |
| (1) | 99994D | 70 mm |  | Плоская головка для EDBH-70 |
| (2) | 99943D |  |  | Сопло для EDBH-70 |
| (3) | 94183D | CBST-25x6 |  | Насадка дял EDBH-70 |
| (4) | 99978D |  |  | Защитная резина |
| (5) | 99992D |  |  | Защита для щеток |
|  | 100770 |  |  | Адаптер CB-сопло DBH-70 |

(4)      (5)      (1)

ГОЛОВКА ДЛЯ БЕСПЫЛЕВОЙ ОЧИСТКИ EDBH 90-I ДЛЯ HSP-200 P-1

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 94342D1 |  |  | Головка для беспылевой очистки EDBH 90-I без сопла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 100148 |  |  | Тарелка для сопла |
| (2) | 94342A |  |  | Корпус из нерж. стали |
| (3) | 99504D |  |  | Защита сопла из нерж. стали |
| (4) | 90154D |  |  | Угольник M6 x 20 |
| (5) | 90294D |  |  | Угольник |
| (6) | 90110D |  |  | Шурупы M5 x 8 мм |
| (7) | 99182D | 5” |  | Плоская щетка |
|  | 99183D |  |  | Угловая щетка |
| (8) | 100150 |  |  | Держатель для щетки |
| (9) | 04256D |  |  | Шланг 32 x 8 mm |
| (10) | 100087 |  |  | Резинка для защиты щетки |
| (-) | 100864 | SMS-4 |  | Cоспло сlemlite ø 6,5 мм x 130мм |
| (-) | 90162D | CSD-4/B |  | Бор-карбидовое сопло ( 6мм x 135мм |

Replacement parts Eductoblast head EDBH 90-I

EDUCT-O-MATIC С АКСЕССУАРАМИ

| NO. | STOCK NO. | MODEL |  | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 11462I | E-10-A |  | EDUCT-O-MATIC обычный без коробки |
| (-) | 90282D | E-10-D |  | EDUCT-O-MATIC + сопло, 6 приложений в коробке |
| (-) | 09935D |  |  | EDUCT-O-MATIC вместилищем для пыли и 5м шланга |
| (-) | 90528D |  |  | Адаптер |
| (-) | 00755I | E-1090 |  | Углованая насадка |
| (-) | 90526D | E-2091 |  | Щеточная насака |
| (-) | 00756I | E-1091 |  | Рифленная насадка |
| (-) | 00757I | E-1092 |  | Главная насадка |
| (-) | 00758I | E-1093 |  | Угловая насадка |
| (-) | 00759I | E-1094 |  | Плоскогубая насадка |
| (-) | 90527D | E-2093 |  | Угловая насадка |
| (1) | 00761I | E-2001 |  | Головка для беспылевой очистки |
| (2) | 00762I | E-2002 |  | Стандартный адаптер |
| (3) | 00754I | E-1004 |  | Сопло TC 3/8" |
| (5) | 00765I | E-2006 |  | Blast jet |
| (6) | 00766I | E-2007 |  | Прокладка |
| (7) | 03123D |  |  | Винт 6 x 20мм |
| (8) | 00767I | E-2011 |  | Ниппель 3/8” |
| (9) | 00768I | E-2012 |  | Вертлюг |
| (10) | 00769I | E-2013 |  | Уплотнение |
| (11) | 00770I | E-2014 |  | Корпус |
| (12) | 00771I | E-2016 |  | Дробеструйный шланг |
| (13) | 03887I |  |  | Винт |
| (14) | 00774I | E-2020 |  | Муфта |
| (15) | 00775I | E-2021 |  | Шланг подачи воздуха |
| (16) | 00776I | E-2022 |  | Эжектор |
| (17) | 00778I |  |  | Разделительная перегородка |
| (18) | 00777I | E-2023 |  | Разделительная перегородка (пластиковая) |
| (19) | 00813I | E-2068 |  | Сито |
| (20) | 00818I | E-2030 |  | Прокладка |
| (21) | 00814I | E-2069 |  | Вместилище |
| (22) | 00785I | E-2035 |  | Мешок для пыли |
| (23) | 00784I | E-2032 |  | Труба для выхлопных газов |
| (24) | 00789I | E-2042 |  | Корпус клапана |
| (25) | 00786I | E-2036 |  | Уплотнение BUNA-N |
| (26) | 00792I | E-2045 |  | Стакан клапана |
| (27) | 00793I | E-2046 |  | Прокладка |
| (28) | 00794I | E-2047 |  | Уплотнение |
| (29) | 00795I | E-2048 |  | Шайба |
| (30) | 00796I | E-2049 |  | Стопорное кольцо |
| (31) | 00797I |  |  | Пружина |
| (32) | 00798I | E-2051 |  | Стержень клапана |
| (33) | 00799I | E-2052 |  | Прокладка |
| (34) | 00800I | E-2053 |  | Гроверная шайба |
| (35) | 03885I | E-2054 |  | Муфта |
| (36) | 00802I | E-2055 |  | Гроверная шайба |
| (37) | 00803I | E-2056 |  | Пружина 5/32 |
| (38) | 00804I | E-2057 |  | Прокладка |
| (39) | 00805I | E-2058 |  | Латунная прокладка |
| (40) | 00806I | E-2059 |  | Гроверная шайба |
| (41) | 00807I |  |  | Стопопрное кольцо |
| (42) | 00810I |  |  | Нипель и зажим |
| (45) | 00811I |  |  | Пресованный зажим рукоятки |
| (46) | 00764I | E-2008 |  | Впускной клапан |
| (47) | 00817I |  |  | Зажим |
| (-) | 90615D | KIG-12 |  | Воздушное соединение ½" |
| (-) | 99168D |  |  | Контейнер для пыли с мешком и 5м шланга |
| (-) | 99463D |  |  | 5м шланга для подачи воздуха |
| (-) | 100314 |  |  | Мешок для пыли, большой |

Заменяемые части Educt-O-Matic

Educt-O-Matic with Dust Drum

ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST JUNIOR

| NO. | STOCK NO. | MODEL |  | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 01098I | HBJR-R |  | HOLLO-BLAST JUNIOR с TC-переходной втулкой для шлангов от ¾” до 2” (19 – 50мм), без соединений на шланг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 01100I | HB-010 |  | Разбрасывающая головка x |
| (2) | 01101I | HB-011 |  | Корпус |
| (3) | 01102I | HB-012 |  | Основание корпуса x |
| (4) | 01105I | HB-013 |  | Втулка x |
| (5) | 01162I | HB-014 |  | Шток x |
| (6) | 01108I | HB-015 |  | Муфта x |
| (7) | 01109I | HB-016 |  | Стопорное кольцо |
| (8) | 01113I | HB-N-JR |  | Сопло TC 7,1 мм x |
| (9) | 01110I | HB-017 |  | Прокладка x |
| (10) | 01111I | HB-018 |  | Муфта |
| (11) | 01112I | HB-019 |  | Соединение 3/8" |
| (12) | 01115I | HB-009 |  | Переходная втулка |
| (13) | 90001D |  |  | Ремкомплект = x |
| (-) | 07720D | HEP-1 |  | Соединения для шланга 25 x 7мм |
| (-) | 07721D | HEP-2 |  | Соединения для шланга 32 x 8мм |
| (-) | 01114 |  |  | Kragenset |
| (-) | 01121 |  |  | Удлинительная трубка 3/8“ x 6“ |

Заменяемые части Hollo Blast Junior

Максимальный размер абразива = 0,6мм

ГОЛОВКА ТУРБУЛЕТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ HOLLO-BLAST

| NO. | Цена | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 100423 | HB-O/TC |  | HOLLO BLAST с 16мм соплом, без вагонеток, без коробки, с соплодержатель HEA-2, Tungsten Carbide |
| (-) | 94290D | HB-B |  | HOLLO-BLAST с соплом 12,5 мм, без вагонеток, без коробки, с соплодержателем HEA-2 (бор-карбидовое) |
| (-) | 08446D | HB-O-B |  | HOLLO-BLAST с соплом 16 мм, без вагонеток, без коробки, с соплодержателем HEA-2 (бор-карбидовое) |
| (-) | 90017D | HB-1TC |  | HOLLO-BLAST с соплом 12,5мм, HBC-1 and раздвижной вагонеткой HBC-2, коробка, для труб от 2” до 12” (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (вольфрам-карбидовое) |
| (-) | 90011D | HB-2 |  | HOLLO-BLAST с соплом 16мм, HBC-1 and раздвижной вагонеткой HBC-2, коробка, для труб от 2” до 12” (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (вольфрам-карбидовое) |
| (-) | 90012D | HB-3 |  | HOLLO-BLAST с соплом 12,5мм, HBC-1 and раздвижной вагонеткой HBC-2, коробка, для труб от 2” до 12” (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (вбор-карбидовое) |
| (-) | 90013D | HB-4 |  | HOLLO-BLAST с соплом 16мм, HBC-1 and раздвижной вагонеткой HBC-2, коробка, для труб от 2” до 12” (50 мм - 300 мм) HEA-2 соплодержатель. (бор-карбидовое) |
| (1) | 01406D | HBN-8 |  | Сопло 12,5 мм |
| (2) | 01407D | HBN-10 |  | Сопло 16мм |
| (3) | 01079D | HB-111 |  | Корпус |
| (4) | 90014D | HB-110/B |  | Конус x |
|  | 01078D | HB-110 |  | Конус (рефлектор) из твердого сплава |
| (5) | 01080I | HB-112 |  | Опорная часть стержня x |
| (6) | 90016D | HB-113/B |  | Шток x |
|  | 01084D | HB-113 |  | Трубка из твердого сплава |
| (8) | 01086D | HB-115 |  | Резьбовая штанга x |
| (9) | 01089D | HB-116 |  | Муфта |
| (11) | 01091D | HB-117 |  | Ниппель 1 ¼" |
| (12) | 01092D | HB-118 |  | Муфта |
| (14) | 01093D | HB-119 |  | Прокладка x |
| (15) | 01096D | HB-122 |  | Медная шайба x |
| (16) | 01097I | HB-123 |  | Уплотнение x |
| (-) | 100681 | HEA-2 |  | Соплодержатель с резьбой 1 ¼“ |
| (-) | 90683D |  |  | Ящик для Hollo-Blast |
| (-) | 93059D |  |  | Ремкомплект = x (бор-карбидовое) |
| (-) | 100474 |  |  | Ремкомплект (вольфрам-карбидовое) |

Заменяемые части Hollo Blast

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 01124D | HBC-1 |  | Соединительное устройство для труб 3" - 5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 01125D | HBC-101 |  | Втулка 42 мм |
| (2) | 01126D | HBC-102 |  | Втулка 47 мм |
| (3) | 01158D |  |  | Набор шарниров 6 x 8, 15, 20, 28 |
| (-) | 01153D |  |  | Колесо для HBC-2 |
| (-) | 01131D | HBC-2 |  | Раздвижная вогонетка для труб 5" - 12" |

Centering device and adjustable carriage Hollo Blast

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ

| POS: | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100590 |  |  | Устройство для очистки труб на тележке (( 200 x 700мм) и разбрасывающая головка (карбид вольфрама) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 100589 |  |  | Сопло с разбрасывающей головкой |
| (-) | 100841 |  |  | Сопло для очистки труб |

ГОЛОВКА ТУРБУЛЕНТНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ SPIN-BLAST

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 02601D | SB-636-D |  | SPIN-BLAST без сопел, без вагонетки, с соединением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90175D | SB-636-A |  | SPIN-BLAST полностью с вагонеткой, коробка, без сопла от 8” до 36” (200 мм – 915 мм) с соединением |
| (-) | 02603D | SB-636-C |  | Ремкомплект = x |
| (1) | 02604D | SB-1 small |  | Вращающаяся часть сопла x |
| (-) | 10546I | SB-1 big |  | Вращающаяся часть сопла 1 ¼" |
| (2) | 02606D | SB-2 |  | Тормозная головка |
| (4) | 02608D | SB-4 |  | Тормоз x |
| (5) | 02609D | SB-5 |  | Трубка x |
| (6) | 02611D | SB-6 |  | Подшипник x |
| (7) | 03071D | SB-7 |  | Винт 4мм |
| (8) | 02613D | SB-8 |  | Стопорное кольцо x |
| (9) | 02615D | SB-9 |  | Задняя тарелка |
| (10) | 02617D | SB-10 |  | Резиновый ниппель 1 ¼" x |
| (11) | 02618D | SB-11 |  | Муфта |
| (12) | 02619D | SB-12 |  | Основная чатсь |
| (-) | 01408D | SB-13 |  | Сопло 6,5 мм x 45 мм |
| (-) | 01409D | SB-14 |  | Сопло 8 мм x 45 мм |
| (-) | 01410D | SB-15 |  | Сопло 8 мм x 75 мм |
| (-) | 01411D | SB-16 |  | Сопло 9,5 мм x 45 мм |
| (-) | 01412D | SB-17 |  | Сопло 9,5 мм x 100 мм |
| (-) | 04704I | SSR-5 |  | Сопло с резьбой 8мм |
| (-) | 04705I | SSR-6 |  | Сопло с резьбой 9,5мм |
| (18) | 03892D | SB-18 |  | Винт M 5 x 60 мм |
| (19) | 90037D | SB-19 |  | Вагонетка |
| (20) | 90110D | SB-20 |  | Винт 3 мм |
| (21) | 02610D | SB-21 |  | Стопорное кольцо x |
| (22) | 02614D | SB-22 |  | Кожаная прокладка x |
| (23) | 02616D | SB-23 |  | Прокладка x |
| (24) | 03891D | SB-24 |  | Винт M5 x 30 |
| (25) | 01701D | SB-25 |  | Заглушка1" x |
| (28) | 91011D | CFT |  | Чугунное соединение 1 ¼" |
| (-) | 02628D | SB-27 |  | Пальчик SB-4 x |

Заменяемые части Spin Blast

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90037D | SB-19 |  | Вагонетка для Ø 8” - 36” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 10560I |  |  | Вагонетка для Ø 40” - 60” |
| (1) | 02626D | SB-19-1 |  | Колесо |
| (2) | 90029D | SB-19-1-1 |  | Центральная ножка с колесиком |
| (3) | 02630D |  |  | Набор ножек (24 шт) |
| (4) | 90031D | SB-19-3 |  | Хомут |

Centering carriage Spin Blast for Ø 8” - 36”

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 03641 | Sphere |  | Вагонетка для Ø 8” – 17” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 04971 | Sphere |  | Вагонетка для Ø 12” - 36” |

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ SPIN-BLAST С ПНЕВМОПРИВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100945 |  |  | SPIN-BLAST головка с пневмоприводом, регулятор и 10м воздушный шланг, без сопла |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКРАСКИ ТРУБ ORBITER I & III

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90901D | ORBITER I |  | Пистолет управления и крскопульт, 3м воздушный шланг управления, 3,5м шланг высокого давления в коробке, для труб 90 – 180мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 90902D | ORBITER III |  | Такой же как Orbiter I, для труб между 180 и 950 мм I.D |
| 93327D | ORBITER I/5 |  | с 5 м воздушный шланг управления |
| 93328D | ORBITER III/5 |  | и 5,5 м покрасочный шланг высокого давления |
| 93329D | ORBITER I/10 |  | с 10м воздушный шланг управления |
| 93330D | ORBITER III/10 |  | И 10,5м покрасочный шланг высокого давления |
| 93063D |  |  | Orbiter I без аксессуаров |
| 93133D |  |  | Orbiter III без аксессуаров |
| 90925D | 9101.3 |  | Воздушный шланг управления 3 м |
| 90926D | 9101.5 |  | Воздушный шланг управления 5 м |
| 90927D | 9101.10 |  | Воздушный шланг управления 10 м |
| 93054D | ¼” |  | Покрасочный шланг высокого давления 3,5м |
| 93056D | ¼” |  | Покрасочный шланг высокого давления 5,5м |
| 93057D | ¼” |  | Покрасочный шланг высокого давления 10,5м |
| 93130D |  |  | Краскопульт 250 |
| 93131D | 9400 |  | Пистолет управления в комплекте |
| 93094D |  |  | Пистолет управления в комплекте и краскопульт |
| 93308D |  |  | Набор уплотнений для Orbiter III |
| 93309D |  |  | Набор уплотнений для Orbiter I |
| 93310D |  |  | Набор уплотнений для воздушного шланга управления |

Orbiter I и Orbiter  III

ВСАСЫВАЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ SG-300

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 02641I | SG-300 |  | Всасывающий пистолет с соплом CB-5/25, 3м aвоздушный и абразивный шланги, бункер лоя абразива и сито |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 02643I | SGLH |  | Всасывающий пистолет, 3м воздушного и медиа шлангов, сопло CB-5/25 |
| (-) | 02658I | SGLHH |  | Всасывающий пистолет, сопло CB-5/25, без воздушного и абразивного шлангов |
| (1) | 02663I |  |  | Корпус |
| (2) | 02664I |  |  | Гайка SGT |
| (-) | 90051D |  |  | Гайка |
| (3) | 02665I |  |  | Шланг подачи воздуха ½" x 3м |
| (4) | 02666I |  |  | Абразивный шланг ½" x 3м |
| (5) | 02659I | 1/16" |  | Насадка SH-1 |
| (6) | 02660I | 1/8" |  | Насадка SH-2 3,2 мм |
| (7) | 02661I | 3/16" |  | Насадка SH-3 4,5 мм |
| (8) | 02662I |  |  | Эжектор SH-4 ¼“ |
| (9) | 02667I |  |  | Муфта для насадки SH |
| (10) | 02668I |  |  | Втулка для эжектора SH |
| (11) | 03075I |  |  | Винт ¼" |
| (12) | 94211D | CB-3/25 |  | Сопло 4,5 мм x 40 мм |
| (13) | 94212D | CB-4/25 |  | Сопло 6 мм x 40 мм |
| (14) | 94213D | CB-5/25 |  | Сопло 8 мм x 40 мм |
| (15) | 94214D | CB-6/25 |  | Сопло 10ммx 40мм |
| (-) | 02642I | SGT |  | Всасывающий пистолет |
| (17) | 02644I |  |  | Стопорное кольцо |
| (18) | 02645I |  |  | Винт |
| (19) | 02646I |  |  | Шайба |
| (20) | 02647I |  |  | Пружина |
| (21) | 01992I |  |  | Уплотнение SGT-21 |
| (22) | 02649I |  |  | Шток клапана |
| (23) | 02648I |  |  | Шайба SGT-25 |
| (24) | 02650I |  |  | Седло клапана |
| (25) | 02651I |  |  | Защелка |
| (26) | 02652I |  |  | Шестиугольный клапан SGT-26 |
| (27) | 02653I | SGT-27 |  | Защелка клапана |
| (28) | 02654I | SGT-28 |  | Корпус клапана |
| (29) | 02655I | SGT-29 |  | Шпиль |
| (30) | 02657I | SGT-30 |  | Прокладка |
| (-) | 03362D |  |  | Сито для 1028 |
| (-) | 10809I |  |  | Измерительная тарелка |
| (-) | 03131I |  |  | Стопорный болт |
|  | 12420Z |  |  | Клапан для Sputniko 0775-0179 |
|  | 12011Z |  |  | заглушка 1“ NPT 0371-006 |

Варианты насадки и сопла:

| Насадка | Сопло |
| --- | --- |
| Артикул | Описание | Артикул | Описание |
| 02659I | SH-1 (1/16”) | 94211D | CB-3/25 |
| 02660I | SH-2 (1/8”) | 94212D | CB-4/25 |
| 02661I | SH-3 (3/16”) | 94213D | CB-5/25 |
| 02662I | SH-4 (1/4”) | 94214D | CB-6/25 |

Выбор насадок:

| Насадка | Требования (воздух) [m3/min.] |
| --- | --- |
| Артикул | Описание |  |
| 02659I | SH-1 (1/16”) | 0,1 - 0,2 |
| 02660I | SH-2 (1/8”) | 0,5 - 0,7 |
| 02661I | SH-3 (3/16”) | 1,1 - 1,6 |
| 02662I | SH-4 (1/4”) | 2,0 – 3,0 |

Suction Gun SG-300

ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 99860D |  |  | Эжекционный пистолет в комплекте с тележкой и бункером, 5м шланга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (-) | 90253D |  |  | Эжекционный пистолет без тележки и бункера, 5м шланга |
| (-) | 100477 |  |  |  |
| (1) | 90208D |  |  | Корпус |
| (2) | 90209D |  |  | Сопло |
| (3) | 90366D |  |  | Миксер |
| (4) | 90213D |  |  | Насадка |
| (5) | 90214D |  |  | Всасывающая трубка |
| (6) | 90042D | 1 m |  | Всасывающий шланг 1" |
| (7) | 90045D | 1 m |  | Шланг подачи воздуха |
| (8) | 90090D |  |  | Хомут 20-32 для всасывающего шланга |
| (9) | 90077D |  |  | Хомут 25-40 для шланга подачи воздуха |
| (10) | 93245D |  |  | Соединение SKG-19 |
| (11) | 90584D |  |  | Ручное колесо |
| (-) | 90368D |  |  | Бункер |
| (-) | 90367D |  |  | Тележка |
| (-) | 99899D |  |  | Тележка с бункером и крышкой |
| (-) | ----- |  |  | Бункер с адаптором для шланга |

Power-Injector Gun

ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ XL

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 100965 |  |  | Всасывающий пистолет с 5м шланга без тележка и бункер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100997 |  |  | Ручка |
| 2 | 90214D |  |  | Всасывающее сопло |
| 3 | 100972 |  |  | Всасывающая головка |
| 4 | 100969 |  |  | POWER-XL INLET-RING |
| 5 | 100968 |  |  | Соплодержатель |
| 6 | 91025D |  |  | Уплотнение на сопло NW-32 |
| 7 | 100998 |  |  | Воздушное сопло 16 x 160 мм |
| 8 | 100966 |  |  | Фитинги для шланга |
| 9 | 24220D |  |  | Винт M6X8 |
| 10 | 90042D |  |  | Всасывающий шланг |
| 11 | 90090D |  |  | Хомут 20-32, для всасывающего шланга |
| 12 | 100999 |  |  | Клапан |
| 13 | 101000 |  |  | Угольник NR. 50 3/4" FM |
| 14 | 101001 |  |  | Дренажный клапан 3/4" FM |
| 15 | 90255D |  |  | Ниппель 3/4" X 19 мм |
| 16 | 90045D |  |  | Воздушный шланг |
| 17 | 93245D |  |  | Соединение SKG-19 |
| 18 | 24256D |  |  | Соединение |
| 19 | 99899D |  |  | Всасывающий барабан |
|  | 100966 |  |  | Фитинги для шланга |

CLEMCO – СОПЛА С КАРБИДО-КРЕМНЕВОЙ ВСТАВКОЙ (коричневый)

Сопла в уритановой рубашке, контракторная резьба 50 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 100858 | SYS-4 |  | 6,5 x 75 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 100859 | SYS-5 |  | 8 x 75 мм |
| 100860 | SYS-6 |  | 9,5 x 75 мм |
| 100862 | SYS-8 |  | 12,5 x 75 мм |
| 100864 | SMS-4 |  | 6,5 x 130 мм |
| 100865 | SMS-5 |  | 8 x 140 мм |
| 100866 | SXS-6 |  | 9,5 x 165 мм |
| 100867 | SXS-7 |  | 11 x 200 мм |
| 100868 | SXS-8 |  | 12,5 x 225 мм |

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

CLEMCO – СОПЛА ВОЛЬФРАМ-КАРБИДОВЫЕ

Сопла в алюминивой рубашке, контракторная резьба 50 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 92015D | CTJD-3/50 |  | 4,8 мм x 80 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 92016D | CTJD-4/50 |  | 6,5 мм x 80 мм |
| 92017D | CTJD-5/50 |  | 8 мм x 80 мм |
| 92018D | CTJD-6/50 |  | 9,5 мм x 80 мм |
| 92020D | CTJD-8/50 |  | 12,5 мм x 80 мм |
| 92022D | CTJD-X-5/50 |  | 8 мм x 80 мм |
| 92023D | CTJD-X-6/50 |  | 9,5 мм x 80 мм |
| 92009D | CTSD-3/50 |  | 4,8 мм x 105 мм |
| 90547D | CTSD-X-4/50 |  | 6,5 мм x 136 мм |
| 92000D | CTSD-X-5/50 |  | 8 мм x 147 мм |
| 92001D | CTSD-X-6/50 |  | 9,5 мм x 173 мм |
| 92002D | CTSD-X-7/50 |  | 11 мм x 200 мм |
| 92003D | CTSD-X-8/50 |  | 12,5 мм x 230 мм |
| 92006D | CTSD-X-9/50 |  | 14 мм x 230 мм |
| 92004D | CTSD-X-10/50 |  | 16 мм x 230 мм |
| 92005D | CTSD-X-12/50 |  | 19 мм x 230 мм |

Сопла Double Venturi по запросу.

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

CLEMLAST-TC СОПЛА В РЕЗИНОВОЙ РУБАШКЕ, контракторная резьба 50 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 05288D | CTJG-3 |  | 4,5 x 75 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 05289D | CTJG-4 |  | 6,5 x 75 мм |
| 05290D | CTJG-5 |  | 8,0 x 75 мм |
| 05291D | CTJG-6 |  | 9,5 x 75 мм |
| 05292D | CTJG-7 |  | 11,0 x 75 мм |
| 05293D | CTJG-8 |  | 12,5 x 75 мм |
| 05282D | CTSG-3 |  | 4,5 x 102 мм |
| 05283D | CTSG-4 |  | 6,5 x 127 мм |
| 05284D | CTSG-5 |  | 8,0 x 133 мм |
| 92026D | CTXG-6 |  | 9,5 x 165 мм |
| 92027D | CTXG-7 |  | 11,0 x 196 мм |
| 92028D | CTXG-8 |  | 12,5 x 224 мм |

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

фланцевые сопла в алюминивой рубашке

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 91972D | CTST-25 x 8 |  | 8 мм x 1" x 110мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 91973D | CTST-25 x 10 |  | 10 мм x 1" x 110мм |
| 100938 | CTST-25 x 12 |  | 12мм x 110мм |
| 92042D | CTST-32 x 8 |  | 8 мм x 1¼" x 110мм |
| 91974D | CTST-32 x 10 |  | 10 мм x 1¼" x 110мм |
| 94180D | CTST-32 x 12 |  | 12 мм x 1¼" x 110мм |
| 100787 | CTSTX-38 X 19 |  | 19мм x 1 ½“ x 225мм |
| 90077D |  |  | Хомут для шланга 25 x 7 |

Сопла отправляются бех хамутов.

Специальные угловые сопла с 1-3 выходами, контракторная резьба 50 mm, 45°

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 91991D | CAM 3 x 1 |  | 4,8мм x 1 выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 91992D | CAM 3 x 2 |  | 4,8мм x 2 выхода |
| 91993D | CAM 3 x 3 |  | 4,8мм x 3 выхода |
| 99111D | CAM 4 x 1 |  | 6,5мм x 1 выход |
| 91994D | CAM 4 x 2 |  | 6,5мм x 2 выхода |
| 99108D | CAM 4 x 3 |  | 6,5мм x 3 выхода |
| 99100D | CAM 5 x 1 |  | 8мм x 1 выход |
| 91995D | CAM 5 x 2 |  | 8мм x 2 выхода |
| 99109D | CAM 5 x 3 |  | 8мм x 3 выхода |
| 99101D | CAM 6 x 1 |  | 9,5мм x 1 выход |
| 91996D | CAM 6 x 2 |  | 9,5мм x 2 выхода |
| 99110D | CAM 6 x 3 |  | 9,5мм x 3 выхода |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ СОПЛА

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 24224D |  |  | Внутреннее сопло 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24225D |  |  | Внутреннее сопло 13 |

СОПЛА ДЛЯ SPIN BLAST, с резьбой ¾”

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 01408D | SB-13 |  | 6,5 мм x 45 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 01409D | SB-14 |  | 8 мм x 45 мм |
| 01410D | SB-15 |  | 8 мм x 75 мм |
| 01411D | SB-16 |  | 9,5 мм x 45 мм |
| 01412D | SB-17 |  | 9,5 мм x 100 мм |
| 04704I | SSR-5 |  | Сопла с резьбой 8MM |
| 04705I | SSR-6 |  | Сопла с резьбой 9,5MM |

СОПЛА ДЛЯ HOLLO BLAST

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 01406D | HBN-8 |  | 12,5 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 01407D | HBN-10 |  | 16 мм |

СОПЛА ДЛЯ SOFT KING, контракторная резьба 25 ММ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90350D | CT-25-100-3 |  | Nozzle 3 мм ø, 100 мм длина |
| --- | --- | --- | --- |
| 90351D | CT-25-100-4 |  | Nozzle 4 мм ø, 100 мм длина |
| 90352D | CT-25-100-5 |  | Nozzle 5 мм ø, 100 мм длина |

CT-СОПЛА, контракторная резьба 25 MM

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 99102D | CT-2/25 |  | 3 мм x 45 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 99103D | CT-3/25 |  | 4,8 мм x 45 мм |
| 99104D | CT-4/25 |  | 6 мм x 45 мм |
| 99105D | CT5/25 |  | 8 мм x 45 мм |
| 99106D | CT-6/25 |  | 9,5 мм x 45 мм |
| 99107D | CT-8/25 |  | 12 мм x 45 мм |

CT-СОПЛА, РЕЗЬБА 3/4”

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 01351D | CT-2 |  | 3 мм x 45 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 01352D | CT-3 |  | 4,5 мм x 45 мм |
| 01353D | CT-4 |  | 6,5 мм x 45 мм |
| 01354D | CT-5 |  | 8 мм x 45 мм |
| 01355D | CT-6 |  | 9,5 мм x 45 мм |
| 01356D | CT-8 |  | 12,5 мм x 45 мм |

CLEMCO – СОПЛА БОР-КАРБИДОВЫЕ

Сопла в алюминивой рубашке, контракторная резьба 50 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 91978D | CJD-5/B |  | 8 мм x 80 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 91979D | CJD-6/B |  | 10 мм x 80 мм |
| 91981D | CJD-8/B |  | 12 мм x 80 мм |
| 90161D | CSD-3/B |  | 4,5 мм x 100 мм |
| 90162D | CSD-4/B |  | 6 мм x 130 мм |
| 90163D | CSD-5/B |  | 8 mm x 140 мм |
| 100591 | CSD-6/B |  | 10 мм x 165 мм |
| 91997D | CSD-X-6/B |  | 10 мм x 165 мм |
| 91999D | CSD-X-8/B |  | 12 мм x 220 мм |
| 100595 | CDS-X-8/B |  | 12 мм x 165 мм |
| 100717 | CSD-10/B |  | 16 мм x 165 мм |

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

СОПЛА в карбидо-кремневой рубашке, контракторная резьба 50 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 24279D | BMS-4 |  | 6 X 135мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 24280D | BMS-5 |  | 8 X 135мм |
| 24281D | BXS-6 |  | 10 X 135мм |

ФЛАНЦЕВЫЕ СОПЛА

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 94183D | CBST-25 x 6 |  | 6 мм x 1" x 110мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 94204D | CBST-25 x 8 |  | 8 мм x 1" x 110мм |
| 94205D | CBST-25 x 10 |  | 10 мм x 1" x 110мм |
| 94206D | CBST-32 x 6 |  | 6 мм x 1¼" x 110мм |
| 94207D | CBST-32 x 8 |  | 8 мм x 1¼" x 110мм |
| 94208D | CBST-32 x 10 |  | 10 мм x 1¼" x 110мм |
| 94209D | CBST-32 x 12 |  | 12 мм x 1¼" x 110мм |

Сопла отправляются бех хамутов.

СОПЛА С РЕЗЬБОЙ ¾”

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 21090D | CB-2 |  | 3 mm x 45 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21091D | CB-3 |  | 4,5 mm x 45 mm |
| 21092D | CB-4 |  | 6 mm x 45 mm |
| 21093D | CB-5 |  | 8 mm x 45 mm |
| 21094D | CB-6 |  | 10 mm x 45 mm |
| 21095D | CB-8 |  | 12 mm x 45 mm |

СОПЛА С РЕЗЬБОЙ 25 mm (шланг 13 x 7)

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 94210D | CB-2/25 |  | 3 мм x 45 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 94211D | CB-3/25 |  | 4,5 мм x 45 мм |
| 94212D | CB-4/25 |  | 6 мм x 45 мм |
| 94213D | CB-5/25 |  | 8 мм x 45 мм |
| 94214D | CB-6/25 |  | 10 мм x 45 мм |
| 94215D | CB-8/25 |  | 12 мм x 45 мм |

Сопла с X внутри 32мм (все остальные 25мм)!

ПРОКЛАДКИ И ВИНТЫ

ПРОКладки для соединений и соплодержателей

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90259D | CQG-0 |  | для CQB-0, CFB-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00851D | CQG |  | Для CQA, CQB, CQT, CFT |
| 90682D | CQG-19 |  | Для CQP-¾ |
| 08415I | CQG-25 |  | Для CQP-1 |
| 08416D | CQG-32 |  | для CQP-2,CQP-3,CQP-4, CFP |

прокладки для сопел

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 00853D | NW- 0 |  | CB и CT-сопел |
| --- | --- | --- | --- |
| 91023D | NW-25 |  | SMR,SYR,CTSD,CJD,CSD,CTJD, SYG, SMG |
| 91025D | NW-32 |  | SXR,CTSD-X,CSD-X, SXG |
| 24222D |  |  | прокладка CQT-50 |

ШУРУПЫ  И ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 91013D | KS-O |  | для CQB-O, NHP-O |
| --- | --- | --- | --- |
| 03902D |  |  | для CQP, NHP 4,8 x 12 мм |
| 03903D | KS |  | Для CQA, CQB, CQT 4,8 x 13 мм |
| 03904D |  |  | для CQT-4, CQP-¾ 4,8 x 16 мм |
| 08929I |  |  | Стопорное кольцо для CQP |
| 11202D |  |  | Фиксатор CQA, CFA,CQT,CFT,CQB, CFB |

СОЕДИНЕНИЯ И СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ

ПЛАСТИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 94350D | CQP-¾ |  | Для шланга 19 x 7 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 08412D | CQP-1 |  | Для шланга 25 x 7 мм |
| 08413D | CQP-2 |  | Для шланга 32 x 8 мм |
| 08414D | CQP-3 |  | Для шланга 38 x 9 мм |
| 07714D | CQP-4 |  | Для шланга 42 x 9 мм, 40 x 10 мм |
| 07716D | CFP |  | резьба 1¼" |

алюминиевые СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 100681 | HEA-2 |  | Для шланга 32 x 8 мм с мелкой резьбой 1 ¼“ |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАСТИКОВЫЕ соплодержатели С ШУРУПАМИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 93236D | HEP-0 |  | Для шланга 13 x 7,5 резьба - ¾” |
| --- | --- | --- | --- |
| 99173D | HEP-¾ |  | Для шланга 19 x 7 резьба - 1¼” |
| 07720D | HEP-1 |  | Для шланга 25 x 7 резьба - 1¼” |
| 07721D | HEP-2 |  | Для шланга 32 x 8 резьба - 1¼” |
| 07722D | HEP-3 |  | Для шланга 38 x 9 резьба - 1¼” |
| 90269D | NHP-0 |  | Для шланга 13 x 7,5, резьба - 25 мм |
| 99204D | NHP-¾ |  | Для шланга 19 x 7, резьба - 50 мм |
| 04106D | NHP-1 |  | Для шланга 25 x 7, резьба - 50 мм |
| 04127D | NHP-2 |  | Для шланга 32 x 8, резьба - 50 мм |
| 04128D | NHP-3 |  | Для шланга 38 x 9, резьба - 50 мм |
| 07719D | CFP-50 |  | Соплодержатель, резьба- 50 мм |

чугунные СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 91008D | CQT-1 |  | Для шланга 25 x 7 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 91009D | CQT-2 |  | Для шланга 32 x 8 мм |
| 91010D | CQT-3 |  | Для шланга 38 x 9 мм |
| 93116D | CQT-4 |  | Для шланга 42 x 9 мм, 40 x 10 мм |
| 91011D | CFT |  | Резьба 1¼" |
| 100725 | CFT-2“ |  | Резьба 2“ |
| 91012D | CFT-50 |  | Соплодержатель (контракторная резьба)-50 мм |

латуниеВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ШУРУПАМИ И ФИКСАТОРАМИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90258D | CQB-0 |  | Для шланга 13 x 7,5 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 90257D | CFB-0 |  | Резьба ½" |
| 00551I | CFB |  | Резьба 1¼" |
| 90299D | CFT-CQB-0 |  | Адаптер 1¼" x ½" |

CLEMCO – ШЛАНГИ

SM-1 Антистатически дробеструйные шланги (50 mm3)

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 99850D | 19 x 7 мм |  | I.D. 19 мм - O.D. 33 мм (20 м или 40 м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99849D | 25 x 7 мм |  | I.D. 25 мм - O.D. 39 мм (20 м или 40 м) |
| 04256D | 32 x 8 мм |  | I.D. 32 мм - O.D. 48 мм (20 м или 40 м) |
| 99853D | 38 x 9 мм |  | I.D. 38 мм - O.D. 56 мм (20 м или 40 м) |
| 90617D | 42 x 9 мм |  | I.D. 42 мм - O.D. 60 мм (20 м или 40 м) |
| 99895D | 32 x 8 мм |  | 20м с CQP-2 + NHP-2 |
| 90297D | 32 x 8 мм |  | 40м с CQP-2 + NHP-2 |

SM-2 Антистатически дробеструйные шланги (70 mm3)

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 04257D | 13 x 7,5 мм |  | I.D. 13 мм - O.D. 28 мм (20 м или 40 м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 04301D | 19 x 7 мм |  | I.D. 19 мм - O.D. 33 мм (20 м или 40 м) |
| 04259D | 25 x 7 мм |  | I.D. 25 мм - O.D. 39 мм (20 м или 40 м) |
| 04260D | 32 x 8 мм |  | I.D. 32 мм - O.D. 48 мм (20 м или 40 м) |
| 90401D | 38 x 9 мм |  | I.D. 38 мм - O.D. 56 мм (20 м или 40 м) |
| 90402D | 42 x 9 мм |  | I.D. 42 мм - O.D. 60 мм (20 м или 40 м) |
| 90416D | 13 x 7,5 мм |  | 5 m дробеструйного шланга с CQB-O + NHP-O |
| 90417D | 13 x 7,5 мм |  | 10 m дробеструйного шланга с CQB-O + NHP-O |
| 04351D | 19 x 7 мм |  | 10 м с CQP-¾ + NHP-¾ |
| 04355D | 19 x 7 мм |  | 20 м с CQP-¾ + NHP-¾ |
| 04305D | 25 x 7 мм |  | 10 м с CQP-1 + NHP-1 |
| 90412D | 25 x 7 мм |  | 20 м с CQP-1 + NHP-1 |
| 90413D | 25 x 7 мм |  | 40 м с CQP-1 + NHP-1 |
| 04306D | 32 x 8 мм |  | 10 м с CQP-2 + NHP-2 |
| 90414D | 32 x 8 мм |  | 20 м с CQP-2 + NHP-2 |
| 90415D | 32 x 8 мм |  | 40 м с CQP-2 + NHP-2 |

сдвоенный шланг 5 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90082D | 1 м |  | Шланг |
| --- | --- | --- | --- |
| 94320D | 1 м |  | Шланг с соединениями |
| 90080D | 5 м |  | Шланг с соединениями |
| 90734D | 10 м |  | Шланг с соединениями |
| 90081D | 20 м |  | Шланг с соединениями |
| 90083D | 40 м |  | Шланг с соединениями |
| 93230D | 1,55 м |  | Шланг с соединениями (на бочку 2452) |

шланг подачи воздуха 9 mm

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90341D | 1 м |  | Шланг (20 m or 40 m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 90071D | 1,5 м |  | Шланг с соединениями |
| 90072D | 5 м |  | Шланг с соединениями |
| 90381D | 10 м |  | Шланг с соединениями |
| 90073D | 20 м |  | Шланг с соединениями |
| 90075D | 40 м |  | Шланг с соединениями |
| 94230D | 2 м |  | Шланг подачи воздуха RMS клапан управления для дыхательного фильтра CPF |

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90042D | 1" |  | Полиуретановый всасывающий шланг |
| --- | --- | --- | --- |
| 04012D | 2" |  | Резиновый всасывающий шланг |
| 100519 | 2 ½” |  | Резиновый всасывающий шланг |
| 04011D | 3" |  | Резиновый всасывающий шланг |
| 04010D | 4" |  | Резиновый всасывающий шланг |
| 100416 | 4” |  | Резиновый всасывающий шланг , обегченный UL 100 x 109 |
| Резиновые всасывающие шланг 5" и 6" по запросу. |
| 90066D | 2 ½" |  | Обегченный антистатичный полиуретановый всасывающий шланг (только10 или 15м) |
| 90067D | 2" |  | Обегченный антистатичный полиуретановый всасывающий шланг (только10 или 15м) |

ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 90342D | LW 19 |  | Воздушный шланг |
| --- | --- | --- | --- |
| 100176 | LW 25 |  | Воздушный шланг (желтый) |
| 100727 | LW 32 |  | Воздушный шланг (желтый) |
| 100728 | LW 38 |  | Воздушный шланг (желтый) |
| Рабочее давление воздушных шлангов LW 25, LW 32 и LW 38 - 20bar. |

ФИТИНГИ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 01944D | ¼” x 5 mm |  | Муфта 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90613D | ¼” x 5 mm |  | Муфта 1/3 для шланга управления |
| 90078D | 11/13 |  | Хомут для сдвоенного шланга |
| 90084D | 9 mm |  | Хомут для шланга подачи воздуха |
| 93200D | SL-34 |  | Хомут |
| 94217D | SL-40 |  | Хомут |
| 94306D | SL-49 |  | Хомут |
| 100177 | SK-39 |  | Хомут, ширена 35-42мм |
| 100918 | SK-44 |  | Хомут, ширена 42-45мм |
| 99641D | SK-51 |  | Хомут, ширена 45-53мм |
| 100178 | SK-60 |  | Хомут, ширена 55-60мм |
| 90899D | 9 mm |  | Соединение |
| 94258D | ¼" A |  | Соединение |
| 00549D | 3/8" A |  | Соединение |
| 90421D | ½" A |  | Соединение |
| 90008D | 6 mm |  | Быстроразъемный ниппель |
| 90172D | 9 mm |  | Быстроразъемный ниппель |
| 94262D | ¼" I |  | Быстроразъемный ниппель (мама) |
| 94263D | ¼" A |  | Быстроразъемный ниппель (папа) |
| 94257D | KAG-38 |  | Воздушное соединение 3/8" |
| 90002D | KAG-12 |  | Воздушное соединение ½" |
| 93243D | KAG-34 |  | Воздушное соединение ¾" |
| 90005D | KAG-10 |  | Воздушное соединение 1" |
| 94284D | KAG-54 |  | Воздушное соединение 1 ¼" |
| 99195D | KIG 14 |  | Воздушное соединение ¼“ |
| 90615D | KIG-12 |  | Воздушное соединение ½" |
| 93244D | KIG-34 |  | Воздушное соединение ¾" |
| 93247D | KIG-10 |  | Воздушное соединение 1" |
| 94216D | KIG-54 |  | Воздушное соединение 1 ¼" |
| 90557D | RED BUSHING |  | 1 ½“ - 1 ¼“ NO. 241 |
| 93227D | SKG-10 |  | Быстроразъемное соединение |
| 93242D | SKG-13 |  | Быстроразъемное соединение |
| 93245D | SKG-19 |  | Быстроразъемное соединение |
| 93246D | SKG-25 |  | Быстроразъемное соединение |
| 94307D | SKG-32 |  | Быстроразъемное соединение |
| 94184D | DHG-10 |  | Дренажный клапан 1" |
| 94264D | GOER |  | Прокладка для KAG, KIG, SKG |
| 94301D |  |  | Ниппель для шланга 1“ X 25мм |
| 99469D |  |  | Ниппель 1 ¼“ X 32мм |
| 99765D |  |  | Шаровой клапан 2“ |
| 22598D |  |  | Шаровой клапан 2 ½“ |
| 90038D | 46/32 |  | Ниппель с муфтой NW-32 |
| 100179 | 55/38 |  | Ниппель с муфтой NW-38 |
| 90024D | N46 OS |  | Ниппель 1½" |
| 100180 | V55N |  | Шестиугольный Ниппель 1 ¼“, Rd 55 x 1/6“ |
| 100726 | V46N |  | Шестиугольный Ниппель 1 ¼“, Rd 46 x 1/6“ |
| 100181 | N55 OS |  | Ниппель 1½" |
| 01962D | 5mm |  | Ниппель 1/8“ –1/4“ |
| 01019D |  |  | Ниппель ¼“ – 3/8“ MS |
| 02808D |  |  | ¼“ для шланга управления |
| 90871D | 1,3mm |  | 1/8“ |
| 01020D |  |  | 3/8“ MS |

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СОПЕЛ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 01232I | HNG |  | Прибор по измерению давления + 3 иглы |
| --- | --- | --- | --- |
| 01227I |  |  | Игла для HNG |

Прибор для измерения давления сопел

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 100324 |  |  | термогигрограф |
| --- | --- | --- | --- |
| 10895D |  |  | Компаратор (грит) |
| 10766D |  |  | Компаратор (шот) |

Запршивайте измерительные приборы Elcometer.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ ШЛАНГОВ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 15012I | 520 mm long |  | Кабель |
| --- | --- | --- | --- |
| 15013I | 965 mm long |  | Кабель |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛАМП В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 99536D |  |  | Лампочка 12V / 20W |
| --- | --- | --- | --- |
| 90703D |  |  | Заменяемое стекло |
| 90704D |  |  | Передний ниппель |
| 90705D |  |  | Задний ниппель |

РУЧНОЙ ФАНАРЬ

| Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

| 100184 | 24V |  | Ручной фанарь 24V / 120W С 25м кабеля и соединением |
| --- | --- | --- | --- |
| 94203D |  |  | Лампочка 24V / 120W |
| 94275D | 24V-M |  | Дюбель для ручного фанаря |
| 99160D | 24V-F |  | Соединение для ручного фанаря |

ПРИСТВОЛЬНЫЙ ФОНАРЬ 12V И 24V / 20 Watt

| POS. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 90913D | 12V / 20W |  | Приствольный фонарь с 5м кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90691D | 12V or 24V / 20W |  | Приствольный фонарь с 5м кабеля |
| (1) | 100169 | 24 F / 20W |  | Лампочка |
|  | 90198D | 12V or 24V/ 20W |  | Лампочка |
| (2) | 94275D |  |  | CE-пробка |
| (3) | 100424 | (2 x 0,75m) |  | Кабель |
| (4) | 100144 |  |  | Окно |
| (5) | 100425 |  |  | Держатель |
| (6) | 100426 |  |  | Plaughed-and-feathered joint |
| (7) | 100427 |  |  | Соединение для кабеля |
| (8) | 100428 |  |  | Резиновая пробка |
| (9) | 100429 |  |  | Зажимная скоба |
| (10) | 100430 |  |  | Болт |

ТРАНСФОРМАТОРЫ

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 100895 |  |  | трансформер 230V/ 4 x 24V(500W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ КАМЕР

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 100145 |  |  | Лампа для дробеструйной камеры SYM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100146 |  |  | Лампа для дробеструйной камеры ASY |
|  | 90990D |  |  | Линза 582 X 433 X 3 |
|  | 93139D | Старая версия |  | Пластиковое окно для лампы 700 X 420 |
|  | 100456 |  |  | GLAS LIGHT BOX |
|  | 99920D | Старая версия |  | Стеклянная линз для лампы 400 X 400 |
|  | 93142D |  |  | Лампочка 400 W |

ВАКУУМНЫЙ ПРОДЮСЕР

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 07584I |  |  | Вакуумный продюсер 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07585I |  |  | Вакуумный продюсер150 |

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

| NO. | Артикул | Модель |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (-) | 90650D |  |  | CLEMVAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

4       3      2 1

Ersatzteile Mobiles Strahlsystem	mobile system

(8)

PT-Ventil

Ersatzteile EDBH-70

Power-Injektorstrahler XL